Э. Г. СИНГУРИНДИ

ПОДГОТОВКА   АВТОМОБИЛЯ  К СОРЕВНОВАНИЯМ. М.,

ДОСААФ, 1976

80 с. с ил.

В книге рассказывается о подготовке к соревнованиям кузова,

силовой передачи и ходовой части легкового автомобиля (в ос-

новном М-412).

Рассчитана на спортсменов, работников автоклубов, автохо-

зяйств и владельцев легкового транспорта.

© Издательство ДОСААФ СССР, 1976

========================  1  ==========================

К ЧИТАТЕЛЮ

Из всех видов автомобильных соревнований наиболее

приближенным к обычным условиям эксплуатации ма-

шин являются ралли. В то же время они включают в се-

бя почти все отдельные виды автоспорта. Так, в совре-

менном ралли есть скоростные гонки как по шоссе, так

и по грунтовым дорогам, подъемы на холм, фигурное

вождение и слалом, участки с повышенной сложностью

движения. В общем, ралли не только разнообразны по

своему содержанию, но и рассчитаны на автомобилистов

разной квалификации. Среди спортсменов эти состяза-

ния помогают выявить сильнейших, а заводам — про-

верить достоинство тех или иных конструкций машин и

их качество.

Ралли, как и любой вид спорта, требует определен-

ной подготовки людей и техники. В предлагаемой книге

рассказывается о подготовке для участия в соревновани-

ях автомобиля «Москвич».

Так как методика повышения мощности двигателя

была достаточно подробно описана в предыдущей книге

«Подготовка автомобильных двигателей к соревновани-

ям», выпущенной издательством ДОСААФ в 1974 году,

то здесь я счел возможным остановиться лишь на воп-

росах подготовки к ралли кузова, силовой передачи и

ходовой части автомобиля.

Приведенные рекомендации основаны на анализе не-

исправностей, возникающих в ходе соревнований и ме-

шающих нормальной работе какого-либо узла или уп-

равлению автомобилем.

Хотелось бы напомнить всем автомобилистам, что ус-

пех в соревнованиях не приходит сам собой. Только по-

стоянное совершенствование автомобильной техники, по-

вышение ее надежности, надлежащая подготовка авто-

мобиля в целом, рост мастерства водителей обеспечива-

ют условия для высоких спортивных результатов

Вновь как и в подготовке предыдущей книги, ак-

тивное участие в систематизации некоторых материалов

для рукописи принял инженер-конструктор Ленинград-

========================  2  ==========================

ского карбюраторного завода им. Куйбышева Э. М.  Ле-

вин, которому автор считает своим долгом выразить бла-

годарность.

Автор.

КЛАССИФИКАЦИЯ.  ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛЕЙ  ДЛЯ СПОРТА.

Международной спортивной классификацией автомо-

билей серийные машины делятся на четыре группы и

13 классов.

В группу I входят автомобили, которых в год выпус-

кается серийно не менее 5000 штук. Для машин этой

группы разрешаются при подготовке к соревнованиям

ограниченные конструктивные переделки: установка двух

дополнительных фар, замена жиклеров карбюратора,

применение любого аккумулятора, шипованной резины,

дополнительных контрольных приборов и приборов за-

жигания.

Группу II составляют автомобили, годовой выпуск

которых равен не менее 1000 штук. Для автомоби-

лей этой группы правилами разрешено применять допол-

нительное оборудование и даже делать некоторые кон-

структивные изменения агрегатов и узлов.

Группа II включает в себя автомобили серийного

производства для большого туризма, изготавливающие-

ся в количестве не менее 1000 шт. в год. При подготовке.

их к соревнованиям допускаются те же изменения, что

и для автомобилей группы I.

К группе IV относятся специально подготовленные

автомобили большого туризма, выпускаемые в год не

менее 500 штук. Это — спортивные машины, специаль-

но построенные для соревнований. Допустимые передел-

ки — в пределах требований группы II.

Вопрос о том, к какой группе отнести автомобиль

участников ралли, решает ФИА на основе заводской

анкеты с исчерпывающей технической характеристикой

========================  3  ==========================

на каждую модель и справки о выпуске машин в продажу.

На основе международной классификации Федерация

автоспорта СССР (ФАС СССР) с 1 мая 1974 г. ввела

в действие «Классификацию и технические требования

к автомобилям, участвующим в спортивных соревнова-

ниях».

По классификации ФАС СССР легковые автомобили

для спорта делятся на классы по рабочему объему дви-

гателя следующим образом:

1-й класс — до 500 см3

2-й класс — свыше 500 см3 до 600 см3

3-й   »        »   600 см3 до 700 см3

4-й   »        »   700 см3 до 850 см3

5-й   »        »   850 см3 до 1000 см3

6-й   »        »   1000 см3 до 1150 см3

7-й   »        »   1150 см3 до 1300 см3

8-й   »        »   1300 см3 до 1600 см3

9-й   »        »   1600 см3 до 2000 см3

10-й   »        »   2000 см3 до 2500 см3

11-й   »        »   2500 см3 до 3000 см3

12-й   »        »   3000 см3 до 5000 см3

13-й   »        »   5000 см3.

Отечественные легковые автомобили, на которых вы-

ступает подавляющее большинство спортсменов, относят-

ся к 7-му (ВАЗ-2101, ВАЗ-21011), 8-му  («Москвич-412»,

ВАЗ-21.03) и 10-му (ГАЗ-21, ГАЗ-24) классам.

Технические требования, выдвинутые в этом доку-

менте, отражают в своей основе специфику развития

автомобильного спорта в стране и заботу о безопасно-

сти спортсменов в период соревнований. Так, например,

указано на необходимость применения в качестве обя-

зательного дополнительного оборудования не менее двух

наружных зеркал, расположенных с разных сторон ав-

томобиля. Должен также быть обеспечен обзор с по-

мощью внутреннего зеркала и через заднее стекло. Же-

лательно устанавливать сферические зеркала, так как

они обеспечивают весьма значительный угол обзора.

Этими же требованиями установлено, что шины, в том

числе и на запасном колесе, должны выдерживать наг-

========================  4  ==========================

рузку больше, чем возможная нагрузка на любое колесо,

а скоростной предел — выше максимальной скорости

машины с форсированным двигателем. На шинах не до-

пускаются наружные и внутренние трещины, следы ме-

ханических повреждений, неравномерный износ протек-

тора. Запрещается применение шин с наваренным про-

тектором.

Допускается применение устройств для защиты агре-

гатов от наружных повреждений, защита трубопроводов

тормозов и бензопровода путем переноса их внутрь ку-

зова. Разрешается усиливать детали ходовой части, не

уменьшая, однако, их веса. При этом, как измененные

детали, так и сопряженные с ними, должны оставаться

серийными. Можно производить подварку .швов кузова,

устанавливать каркас безопасности и дополнительные

ребра жесткости, усиливать места установки домкрата

и увеличивать число таких мест.

Для улучшения освещенности дороги допускается

применение любых дополнительных фар отечественного

и зарубежного производства. Общее число фар (вместе

с основными) на автомобиле не должно превышать

шести. Установка дополнительных фар должна быть

произведена в соответствии с ГОСТом 8769—69, основ-

ные требования которого заключаются в применении и

расположении попарно одинаковых фар в определенных

пределах по высоте и ширине машины. В основных фа-

рах можно применять любые автомобильные лампы, за-

менять аналогичными по назначению оптические эле-

менты.

В качестве улучшения средств сигнализации разре-

шено заменять звуковые сигналы или ставить дополни-

тельные. При этом, естественно, увеличивается количест-

во выключателей, дополнительных реле, предохраните-

лей, электрических кабелей.

Техническими .требованиями допускается также при-

менение и других устройств, повышающих безопасность,

с тем лишь условием, чтобы они предварительно были

опробованы заводами или НИИ и не содействовали бы

прямо или косвенно улучшению скоростных качеств ав-

========================  5  ==========================

томобиля.

Кроме деления на классы, классификация предусмат-

ривает и деление на группы. К первой группе относятся

легковые автомобили, при подготовке которых к сорев-

нованиям  не предусматривается выполнение специаль-

ных работ в объеме, превышающем регулировку и от-

ладку отдельных узлов и агрегатов. Автомобили этой

группы должны соответствовать техническим условиям

заводов-изготовителей и иметь годовой выпуск не менее

5000 штук. Поэтому, например, легковые автомобили

автозавода им. Лихачева не могут быть включены в пер-

вую группу из-за ограниченного количества выпуска.

При подготовке к соревнованиям автомобилей первой

группы разрешено несколько увеличивать рабочий объ-

ем цилиндров двигателя, применяя поршни, поршневые

кольца и гильзы либо ремонтных размеров, либо рас-

тачивая соответственно блок цилиндров. Однако рабо-

чий объем цилиндров двигателя должен остаться в пре-

делах того класса, к которому относится данный серий-

ный автомобиль. В целях повышения надежности систе-

мы зажигания допускается замена катушки зажигания,

свечей и конденсаторов. Можно, используя возможность

доводки карбюратора, заменить соответствующие жик-

леры, что обеспечивает приготовление обогащенной го-

рючей смеси на всем диапазоне нагрузочных режимов

и, следовательно, повысит мощность двигателя. Соответ-

ственно увеличивается мощность двигателя  на про-

межуточных углах открытия дроссельных заслонок. Ем-

костями под дополнительное топливо для автомобилей

этой группы разрешается использовать только металли-

ческие канистры. В отдельных случаях, если это огово-

рено положением о соревнованиях, допускается увеличе-

ние емкости основного бака или установка дополнитель-

ных баков.

В трансмиссии автомобиля классификацией допус-

кается изменение передаточного числа главной передачи,

если у данной модели имеются модификации. Так, на

«Москвиче-412» можно устанавливать редуктор модели

«Москвич-434» с передаточным числом 4,55; на автомо-

========================  6  ==========================

билях ВАЗ-2101 — редукторы с числами 4,3 и 4,44. Раз-

решено применение амортизаторов любого тина, в том

числе и зарубежного производства, но нельзя увеличи-

вать их общее количество и применять иные, нежели

серийные, способы крепления. Могут быть также ис-

пользованы любые шины, отвечающие общим требо-

ваниям безопасности, но при условии их монтажа на

колеса, предназначенные для данной марки автомобиля.

Для улучшения посадки водителя и обеспечения

удобства управления при продолжительном и непрерыв-

ном движении допускается изменение сидений. Дополни-

тельные подушки, установленные по бокам основания и

спинки сиденья, надежно фиксируют водителя в попе-

речном направлении на поворотах.

Что касается дополнительной обработки деталей, то

она разрешается в пределах допусков по чертежам за-

вода-изготовителя. Таким образом, можно произвести

зачистку поверхностей впускных и выпускных каналов

головки, подобрать соответствующие зазоры или натяги

в сопряжении деталей.

Большие технические усовершенствования разре-

шены для серийных легковых автомобилей второй груп-

пы, что позволяет, с одной стороны, автозаводам про-

верять новые конструктивные решения, а,  с другой.

клубным спортсменам добиваться от автомобилей высо-

ких динамических качеств, У автомобилей этой группы

разрешается производить форсировку двигателя с ис-

пользованием самых современных решений, причем го-

ловка блока двигателя может быть любой конструкции;

количество клапанов, распределительных валов и вели-

чина степени сжатия не ограничиваются. Не допускает-

ся, однако, изменение конструкции блока цилиндров, но

и для него разрешена механическая обработка, напри-

мер, верхней плоскости — для увеличения степени сжа-

тия.

Система питания может быть многокамерной, с лю-

бым типом карбюраторов, в том числе и зарубежного

производства. Для улучшения наполнения разрешена за-

мена или снятие воздушного фильтра. Нельзя только за-

========================  7  ==========================

менять карбюраторное питание системой вспрыска топ-

лива и применять наддув.

Можно установить дополнительный бак или заменять

основной. Емкость баков при этом не должна превышать

80—100 л (в зависимости от рабочего объема двигате-

ля).

Форсированный двигатель, как правило, высокообо-

ротный. Чтобы обеспечить его бесперебойную работу при

большой величине максимальных оборотов, допускается

применение любой системы зажигания, в том числе и

транзисторной.

В широких пределах разрешается модернизировать

систему смазки и охлаждения — от изменения емкости

и формы масляного поддона и установки дополнитель-

ных радиаторов и фильтров до применения «сухого»

картера. Кардинальным решением для интенсификации

отвода дополнительного тепла от двигателя является

увеличение поверхности теплообмена водяного радиато-

ра. Так, для двигателя М-412 хорошие результаты да-

ет сдвоенный серийный радиатор или установка радиа-

тора от ГАЗ-24.

Большая мощность двигателя наиболее эффективно

может быть реализована только в том случае, если пе-

редаточные числа трансмиссии подобраны в соответствии

с его показателями, весом и обтекаемостью автомобиля,

а также с учетом дорожных условий на трассе сорев-

нований. В связи с этим допускается изменение переда-

точных чисел в коробке перемены передач, картер кото-

рой должен быть сохранен, и в главной передаче (с тем

же условием). С этой-же целью можно вводить частич-

ную блокировку дифференциала.

Ряд изменений допускается и в конструкции автомо-

билей: усиление сварных швов в отдельных местах кузо-

ва и агрегатов; усиление крепежных соединений по ку-

зову и подвеске; установка дополнительных усилителей

в отдельных местах передней подвески и заднего моста;

замена пружин и рессор, установка прокладок под них

при условии сохранения их места расположения (амор-

тизаторы можно применять любые и даже устанавли-

========================  8  ==========================

вать дополнительные); изменение диаметра, ширины и

конфигурации обода колес автомобиля*.

Можно также применять раздельный привод в тор-

мозной системе для передних и задних колес, антиблоки-

ровочные устройства и автоусилители серийного произ-

водства, устанавливать серийные дисковые тормоза

вместо барабанных и нестандартное рулевое колесо (в

частности, меньшего диаметра), снимать внутренние

коврики, подушки и спинки заднего сиденья (при нали-

чии жесткой перегородки между салоном и багажни-

ком), приборы системы отопления, заменять передние

сиденья (целесообразно установить сиденья анатомиче-

ского типа).

Рассматривая технические характеристики некоторых

серийных автомобилей для спорта и специальных спор-

___________________________________________________________

* Увеличение ширины обода уменьшает боковой увод шин, а

при несимметричном уширении становится больше колея. Изменение

обоих этих факторов в указанном направлении повышает устойчи-

вость автомобиля. Изменение диаметра обода может потребоваться

для увеличения дорожного просвета при преобладании на трассе тя-

желых дорог или, наоборот, для уменьшения высоты расположения

центра тяжести автомобиля. Необходимо учитывать, что все колеса

автомобиля должны быть одинаковыми. (Прим. авт.).

___________________________________________________________

тивных машин, надо сказать, что основными параметра-

ми характеризующими их скоростные качества, явля-

ются мощность двигателя и максимальная скорость, а

для динамики показателями служат величины запаса

мощности и времени разгона с места до скорости

100 км/ч или на дистанции 1 км.

По запасу мощности отечествендые автомобили

ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011, имея этот показатель равным со-

ответственно 65,6 л. с./т и 75 л. с./т, находятся на уровне

зарубежных легковых машин своего класса.

========================  9  ==========================

У автомобилей восьмого класса «Москвич-412» и

ВАЗ-2103 запас мощности составляет 75 л. с./т и

78 л. с./т, что несколько уступает наиболее современным

зарубежным моделям выпуска 1972—1974 гг., у кото-

рых этот показатель находится в пределах 81—123 л. с./т.

У автомобилей десятого класса эта разница еще больше

(ср. 70 л. с./т у ГАЗ-24 и 94—144 л. с./т.).

Высокие динамические параметры современных мо-

делей иностранных фирм достигаются благодаря приме-

нению более мощных двигателей или уменьшению общей

массы конструкции. Зарубежные автомобили для ралли

представляют собой все три вида компоновки: класси-

ческую, переднеприводную и заднемоторную. Наиболее

распространены три типа кузова: четырех- и двухдвер-

ный седан (группы I и II), спорт-купе с числом мест

24-2 (группа III) и спортивные двухместные (группы

II и IV). Подавляющее число кузовов закрытые, с мяг-

ким верхом — только на единичных моделях. Практиче-

ски все кузова двухместные, так как защитный каркас

затрудняет использование задних сидений, и на автомо-

билях группы II они обычно демонтированы.

На рис. 1, 2 показаны основные конструктивные осо-

бенности некоторых автомобилей для ралли. Именно эти

мощные и быстроходные машины закономерно выигры-

вали многие крупнейшие международные ралли.

Общая тенденция в основных зарубежных ралли в

настоящее время направлена к сокращению дистанции

до 1300—1500 км, упрощению дорожных режимов дви-

жения. Главным в ралли становятся испытания на спе-

циальных скоростных участках, кольцевые и горные гон-

ки на закрытых трассах, где счет ведется на секунды и

их доли. Основным критерием для определения побе-

дителей в таких ралли, наравне с надежностью машин,

безотказностью в работе на плохих дорогах, становятся

показатели в быстроходности и динамике автомобилей.

========================  10  =========================

Рис. 1. Общая компоновка спортивного автомобиля    Lancia Fulvia

Рис. 2. Общая компоновка спортивного автомобиля    Renaut Alpine 1600

========================  11  =========================

Советские раллисты неоднократно завоевывали вы-

сокие места в личном и командном зачетах в крупней-

ших международных соревнованиях. Особенно хороших

результатов советские гонщики добиваются в тех сорев-

нованиях, где от автомобилей требуются высокие эксп-

луатационные качества, надежность и долговечность

конструкций.

ПОДГОТОВКА КУЗОВА

Сварочно-крепежные работы

Техническая подготовка кузова автомобиля к сорев-

нованиям включает в себя, прежде всего, тщательный

контроль всех его узлов и деталей. От исправности и

правильной регулировки замков дверей, капота и крыш-

ки багажника, от отсутствия трещин или нарушений

сварных швов, от удобства расположения сидений, ос-

новных и дополнительных рычагов управления зависит

не только результат гонок, но и безопасность самого

гонщика.

Кузова отечественных легковых автомобилей ГАЗ,

ВАЗ, «Москвич», участвующих в автомобильных сорев-

нованиях, являются безрамными, несущими, металличес-

кими, сварными. Изготовление специальных кузовов для

спортивных автомобилей на базе серийных моделей, что

разрешено техническими требованиями к группе ГП в

IV спортивных автомобилей, у нас в стране пока не на-

лажено ни в индивидуальном порядке, ни, тем более, се-

рийно. Поэтому при подготовке автомобилей к соревно-

ваниям по кузову выполняются лишь те работы, которые

дают возможность ликвидировать отдельные слабые мес-

та кузова серийных автомобилей, предназначенных для

участия в автогонках, особенно в авторалли.

За последние годы в автомотоклубах ДОСААФ про-

изошло существенное обновление спортивной техники.

========================  12  =========================

Однако начинающему спортсмену не так-то просто сразу

получить новый автомобиль. И вот энтузиасты начинают

собирать автомобили для спорта своими силами, далеко

не всегда из новых деталей. Больше всего в этом отно-

шении «не везет» кузовам. Поэтому хочется дать начи-

нающим любителям автоспорта несколько полезных, на

мой взгляд, советов и рекомендаций.

В первую очередь — не следует торопиться со сбор-

кой сразу всего автомобиля. На собранном автомобиле

намного сложнее вести ремонтные работы по кузову.

Целесообразнее начинать с полной разборки кузова, ос-

мотра и проверки обнаруженных повреждений. Как пра-

вило, таких мест может быть немного. Это, в основном,

крепления передних кронштейнов рессор к днищу, кото-

рые, кроме того, следует защитить от возможных ударов

дополнительной пластиной (рис. 3). Затем необходимо

заварить все трещины на передних, средних и задних

стойках, ибо в противном случае во время прыжка на

трассе соревнований или при проезде глубокой ямы мо-

гут выйти из своих проемов переднее или заднее стекла.

Неплохо, если заднее стекло подстраховано одним или

двумя эспандерами. Нередко нуждаются в сварочных

Рис. 3. Усилительная пластина переднего кронштейна рессоры

========================  13  =========================

работах передние лонжероны непосредственно сзади

балки передней подвески. Если там имеются трещины,

то лучше не проваривать их, а наложить необходимой

величины заплаты.

На автомобиле «Москвич-412» в процессе эксплуата-

ции могут появиться трещины в местах крепления ра-

диатора.

Конечно, не исключены еще какие-либо сварочные

работы по кузову, поэтому, не считаясь со временем, все

подозрительные места надо зачистить, осмотреть и, если

необходимо,проварить.

Особое внимание следует уделить выбору, если такая

возможность имеется, марки переднего ветрового стекла.

Впрочем, не только выбору,

но и уходу за стеклом во

время соревнований. Вооб-

ще от чистоты переднего

стекла во многом зависит

безопасность движения. Так,

в бачок омывателя можно с

добавить 1—2 см3 шампу-

ни, тогда стекло хорошо

обезжиривается и исчезают

слепящие блики от фар

встречного автомобиля.

Дополнительное крепле-

ние бачка омывателя пока-

зано на рис. 4. Если не сде-

лать такое крепление, то

Рис. 4. Крепление бачка              под тяжестью бачка с водой

омывателя переднего стекла        стандартные скобы могут ра-

зогнуться, и бачок попадет

на горячий выхлопной патру-

бок. Это может привести к

выводу резервуара из строя.

Разбрызгивание воды форсунками нужно регулиро-

вать. Струи должны быть направлены таким образом,

чтобы вода попадала на верхнюю часть стекла, У авто-

мобиля ГАЗ-24 переднее стекло расположено под более

========================  14  =========================

острым углом, поэтому струи воды должны быть направ-

лены на среднюю часть стекла, так как при быстром

движении автомобиля поток воздуха поднимает воду

вверх.

Иногда во время морозов стекла покрываются значи-

тельным слоем инея. Этот иней следует снимать при

помощи деревянного или пластмассового скребка, но ни

в коем случае не металлического. Можно использовать

также специальную жидкость, которая под давлением

разбрызгивается на стекло и растворяет лед.

Необходимо следить за состоянием щеток стеклоочис-

тителей если края щеток изношены, их надо заменить

новыми.

С целью не допустить сильного загрязнения устанав-

ливаются специальные резиновые фартуки (см. рис 5)

При проезде на большой скорости луж или ям с жидкой

грязью такие фартуки предотвращают сильное забрыз-

гивание переднего стекла. Делать их надо из резины

толщиной не менее 8-10 мм, иначе от встречного потока

воздуха они деформируются и перестают выполнять свои

функции. Нижняя кромка фартука находится на рассто-

яни 15-20 см от поверхности дороги. Конечно, такие

фартуки необходимы лишь раллистам. Участникам шос-

сепно-кольцевых гонок заниматься этим вопросом из-

лишне.

Рис. 5. Установка резиновых фартуков на автомобиле М-412

========================  15  =========================

Регулировка сиденья

Правильная установка сиденья имеет большое зна-

чение не только для гонщика, но и вообще для любого

водителя. Наиболее важным представляется правильная

регулировка расстояния от сиденья до рулевого колеса

и установка угла наклона спинки сиденья.

Обычная ошибка — слишком близкое расстояние от

сиденья до рулевого колеса. Это затрудняет управление

автомобилем при выполнении поворотов, особенно свя-

занных с заносом, так как водитель не может движением

рук четко реагировать на начавшийся занос задних ко-

лес из-за того, что руки мешают друг другу поворачи-

вать рулевое колесо быстро и на нужный угол. Правиль-

ной является такая установка, чтобы руки водителя бы-

ли слегка согнуты в локтях. Положение спинки сиденья

при этом должно быть такое, чтобы площадь соприкос-

новения со спиной водителя была наибольшей. Наклон

спинки штурманского сиденья может быть большим.

Следует обратить внимание на то, чтобы водитель не

касался коленями рулевого колеса при постановке ног

на педали. В противном случае сиденье следует устано-

вить ниже.

Непременным условием надежной работы гонщика

при прохождении поворотов, резких торможениях и раз-

гонах является фиксированное на сиденье положение

тела. Учитывая серьезность этого, техническими требо-

ваниями разрешено переделывать сиденья даже в авто-

мобилях группы I, а для групп II и III спортивных авто-

мобилей разрешается полностью переделка или изготов-

ление сидений анатомического или полуанатоннческого

типа. Изготавливать такие сиденья приходится спорт-

сменам своими силами, причем каркас лучше сваривать

из дюралюминиевых труб, а для наружной обшивки же-

лательно использовать достаточно прочную ткань — не

будет потеть спина. Надо сказать и о необходимости

применения ремней безопасности (см. рис.. 6). Причем,

если для автомобиля, подготовленного к соревнованиям,

наличие ремней безопасности давно является обяза-

========================  16  =========================

тельным и техническая комиссия, проверяющая ав-

томобиль перед каждым соревнованием, неумолима,  то

и для обычных легковых автомобилей они сегодня не-

обходимы. По собственному опыту могу утверждать, что

для тех автомобилистов, которые пользуются ремнями

безопасности, не страшно не только опрокидывание ав-

томобиля, но и неоднократное его перевертывание при

аварии. Пользоваться ремнями безопасности рекомен-

дуется не только в дальних поездках, а всегда, даже при

коротких поездках в городе.

В настоящее время у нас в стране налажен массовый

выпуск ремней безопасности эстонской фирмой «Норма»,

которые легки, удобны и очень просты в обращении.

На серийных автомобилях М-412, ВАЗ, ГАЗ-24 пре-

дусмотрены места крепления ремней безопасности. Если

же ремни устанавливаются на автомобили предшеству-

ющих моделей, то следует обратить внимание на надеж-

ность их крепления к днищу или стойкам кузова.

Каркас безопасности

По техническим требованиям в автомобиле, подго-

товленном к соревнованиям, должен быть установлен

Рис. 6. Сидения анатомического типа.

========================  17  =========================

каркас безопасности в целях уменьшения деформации

крыши автомобиля при его опрокидывании и предотвра-

щения травм гонщиков.

Каркас состоит из основной дуги PMNO (рис. 7), уста-

новленной за передним сиденьем, и двух наклонных сто-

ек, опирающихся на перегородку багажника. Допуска-

ется установка дополнительных элементов каркаса, как

диагональные распорки, а также передняя дуга. В мес-

тах крепления деталей каркаса панель кузова необходи-

мо усилить приваркой стальных угольников толщиной

не менее 2 мм и площадью 35 см3. Треть площади уголь-

ника должна прилегать к вертикальной стойке. Крепле-

ние стойки каркаса производится тремя болтами диа-

метром 8 мм в каждом месте присоединения.

Если каркас крепится к коробам кузова, то место

крепления должно быть усилено пластинкой, крепящей-

ся при помощи болта с приварной головкой. Соедине-

ние наклонных стоек с дугой каркаса допускается вы-

полнять с помощью двойной вилки и пальца или при

помощи трубчатой муфты.

В качестве материала для дуг должны быть приме-

нены холоднотянутые стальные трубы по ГОСТу

8734—58 диаметром 38 мм и толщиной стенки 2,8 мм для

========================  18  =========================

автомобилей весом до 1200 кг («Москвич», ВАЗ) и ди-

аметром 48 мм со стенкой 4,2 мм при весе автомобиля

больше 1200кг (ГАЗ).

Многие спортсмены обшивают элементы каркаса по-

ролоном толщиной 3—5 мм и кожзаменителем. Это де-

лается, с одной стороны, в интересах эстетики, а с дру-

гой — в целях травмобезопасности.

Изготовленный из стальных труб каркас безопасно-

сти весит от 25 до 40 кг (для автомобилей разных ма-

рок). В своей практике с согласия ФАС СССР автор

этих строк использовал для каркаса безопасности цель-

нотянутые трубы из титановых сплавов, которые не ме-

нее прочны, почти вдвое легче, хотя и относительно до-

роги.

## Оборудование рабочего места водителя и штурмана

Удобное расположение штурманского оборудования,

дополнительных выключателей, наличие переговорного

устройства в значительной степени облегчает обоим

членам экипажа ведение гонки.

Спидпилот — прибор, показывающий расстояние

между контрольными пунктами отметки на трассе ралли

и время отклонения от заданного графика движения, —

лучше всего крепить на кронштейне таким образом, что-

бы им могли пользоваться оба члена экипажа. Это не-

обходимо в том случае, если один член экипажа отды-

хает, а другой ведет автомобиль и должен следить за

соблюдением графика движения. Кроме того, во время

отметки на контрольном пункте, пока штурман сверяет

часы у судейского пункта или отмечает карту, водитель

должен выставить на спидпилоте параметры движения

на следующий этап.

Для ориентирования во время ралли и учета прой-

денного расстояния между контрольными пунктами или

перекрестками дорог на трассе на автомобиле устанав-

ливается прибор твинмастер, имеющий две шкалы

пройденного расстояния и позволяющий вести как об-

щий отсчет километража, так и осуществлять «сброс»

========================  19  =========================

показаний на ноль в необходимом месте. Обычно твин-

мастер устанавливается перед штурманом и является

его рабочим прибором.

И спидпилот и твинмастер подключаются с по-

мощью специальных тройников и тросов к тросу спидо-

метра, на который, естественно, нагрузка возрастает.

Поэтому следует обратить внимание на отсутствие кру-

тых перегибов всех тросов во избежание обрыва троса

спидометра. Характерным признаком неправильной про-

кладки системы привода штурманских приборов явля-

ется скачкообразное движение стрелки спидометра при

трогании автомобиля с места до скорости 50 - 60 км/час

а также неравномерное движение цифр на шкале твин-

мастера.

При установке штурманских приборов нужно не

упустить и такую тонкость, как отсутствие, бликов на пе-

реднем стекле при включении в темное время суток их

подсветки.

Обязательным условием успешной подготовки к со-

ревнованиям является точная тарировка штурманских

приборов. Оба прибора можно регулировать в широких

пределах. Это тем более необходимо, ибо разные марки

автомобилей оборудованы редукторами привода троса

спидометра с различными передаточными числами.

Спидометр имеет плавную регулировку во фрикцион-

ном приводе с помощью винта, расположенного со сто-

роны задней стенки, а для окончательной регулировки-

ручку на основной шкале. Для твинмастера необходим

набор сменных шестерен. Для разных автомобилей и

всех вариантов устанавливаемой резины и передаточных

чисел редуктора заднего моста достаточно иметь две

ведущие шестерни с числом зубьев 32 и 55, а также на-

бор ведомых-шестерен с числом зубьев от 120 до 155

Но спидпилот твинмастер - приборы дорого-

стоящие и ими оборудуются, как правило, лишь спортив-

ные автомооилн членов сборной команды страны или

республики. А как быть основной массе гонщиков - рал-

листов, особенно начинающим? Начинающим гонщикам

можно рекомендовать обычный таксометр. Ведь он «взи-

========================  20  =========================

мает плату со спортсменов» по 10 коп. за 1 км, то есть

считает просто километры и сотни метров. Единственная

переделка - ликвидировать при каждом включении «по-

садочные» 10 коп., а также застопорить - в заведен-

ном состоянии.

Неудобство использования таксометра заключается

в двух моментах.

Рис. 8. Кронштейны штурманского оборудования:

1 – кронштейн спидометра; 2 – фланец для установки часов;

3 – кронштейн для установки твинмастера.

Рис. 9. Штурманская подсветка.

========================  21  =========================

Рис. 10. Установка тахометра и манометра давления масла.

Рис. 11. Включатели дополнительных фар.

========================  22  =========================

Во-первых, таксометр правильно показывает пройден-

ный километраж при стандартном редукторе заднего мос-

та и стандартной резине, что не всегда удается сохра-

нить на машине, подготовленной к гонкам, а во-вторых,

спортсмены оказываются перед необходимостью произ-

водить расчеты соблюдения графика движения по таб-

лицам или в уме. Разумеется, последнее не является не-

посильной проблемой, хотя и требует постоянной внима-

тельности и несколько утомительно.

Необходимой принадлежностью оборудования штур-

манского места является штурманская подсветка (рис. 9)

Метод ее крепления пригоден практически любой. Луч-

ше, если она имеет гибкий шланг. Мощность используе-

мой лампочки должна, быть не более 3 вт. Обычно яр-

кость такой подвески достаточна, чтобы без напряжения

читать скоростную стенограмму.

Основным рабочим прибором водителя является тахо-

метр. Даже самая кратковременная «перекрутка» дви-

гателя при переходе с низшей передачи на высшую мо-

жет привести к выходу его из строя. Тип и марка тахо-

метра могут быть любые, но наличие его обязательно.

Можно использовать тахометр от автомобиля ВАЗ-2103.

Не менее важно постоянно и внимательно следить за

давлением масла в двигателе. Поэтому целесообразно

крепить на одном кронштейне тахометр и манометр дав-

ления масла непосредственного действия, расположив их

таким образом, чтобы внимание водителя практически

не отвлекалось от дороги (см. рис. 10).

В вопросе оборудования рабочего места водителя

нельзя обойти без внимания удобство расположения

тумблеров дополнительных фар, без которых не выходит-

на трассу ралли ни один автомобиль. На рис. 11 пред-

лагается достаточно удобный вариант расположения

включателей дополнительных фар под правой рукой во-

дителя на кронштейне между сиденьями.

Дополнительные фары и ночная езда

Правильный выбор и установка дополнительных фар

========================  23  =========================

является одним из решающих факторов успешного выс-

тупления в авторалли. Однако ночная езда не только на

соревнованиях, но и обычная представляет собой опре-

деленные трудности и требует особых навыков. Дело в

том, что ночью поверхность дороги выглядит иначе, чем

днем. Различные неровности, впадины, камешки бросают

длинные тени, покрывающие дорогу пятнами, из-за чего

бывает трудно отличить хорошее, ровное дорожное по-

крытие от плохого, неровного. Положение еще более

осложняется, если местность не знакома водителю. Ведь

он видит только освещенное фарами пространство впе-

реди и не знает, что может быть за его пределами. От-

сюда — повышенная утомляемость зрения. Чтобы как-то

предупредить это, взгляд надо время от времени перево-

дить-то ближе, то дальше по освещенному участку. Ес-

ли же взгляд задержать надолго на одной точке освеща-

емого участка, то дорога становится как бы хуже види-

мой, свет от фар будто бы темнеет.

Повороты ночью выглядят иначе, чем днем. Трудно

определить радиус их кривизны, а значит, безопасную

скорость прохождения. В общем, все повороты ночью

оцениваются как более опасные. Это имеет существен-

ное значение при записи скоростной стенограммы в тем-

ное время суток, поэтому обкатку трассы надо планиро-

вать таким образом, чтобы участки, на которые необхо-

дима скоростная стенограмма, приходились на дневное

время.

Так как обычные фары на поворотах освещают

лучше внешнюю сторону поворота, да и то не полностью,

то желательна установка дополнительных фар с сильно

рифленным стеклом, дающих недалекий (порядка 50 -

70 м), но очень широкий пучок света.

Отличительным признаком таких фар является то,

что через стекло не просматриваются ни лампочка, ни

рефлектор*.

Но все же решающим фактором быстрой и безопас-

ной езды ночью является дальность освещенного участка

дороги. Для этого нужно установить дополнительные

фары прожекторного или полупрожекторного типа.

========================  24  =========================

___________________________________________________________

* Неоценимую пользу автомобилистам могли бы оказать фа-

ры, поворачивающиеся вместе с передними колесами. Однако такая

конструкция, не представляющаяся особо сложной, к сожалению,

пока никем не предложена. (Прим. авт.).

___________________________________________________________

Как определить тип фары по ее внешнему виду. Фа-

ры прожекторного типа (для раллиста самые ценные)

имеют либо совершенно гладкое стекло, либо стекло с

редкими неглубокими вертикальными полосами. Какие

фары могут достаточно хорошо освещать дорогу на

400—700 м Фары полупрожекторного типа встречаются

чаще. У них большая часть площади стекла такая же,

как и у прожекторных, но отдельные, пусть даже незна-

чительные по площади, места имеют среднее или сильное

рифление. Такие фары обычно дают очень хорошую ос-

вещенность, но не далее 200-300 м, что при скорости

130—150 км/ч. в общем-то, недостаточно.

В последние годы изобретен новый тип ламп, назван-

ных йодными*. Фары с этими лампами дают необыкно-

венно сильный пучок яркого белого света. Дорога в пре-

делах освещенности такими фарами становится так же

хорошо видимой, как днем.

Йодные лампы, при всем многообразии рельефов и ти-

пов фар выпускаются трех образцов мощностью 55 и

100 вт причем к каждой фаре подходит только, один об-

разец лампы. Надо сказать, что ослепляющая яркость

фар с йодными лампами создает значительные трудно-

сти для встречных водителей даже на большом расстоя-

нии. поэтому пользоваться ими без нужды не следует:

это опасно для встречного транспорта.

Вообще разъезд со встречным автомобилем в ночное

время всегда сопряжен с большим или меньшим риском,

От самих водителей, от их взаимной корректности зави-

сит сделать этот риск минимальным. В связи с этим, хо-

телось бы дать несколько общих рекомендации.

При встречах не торопитесь сразу переходить на

========================  25  =========================

ближний свет, так как встречный автомобиль еще дале-

ко а двигаться длительное время на ближнем свете не-

безопасно особенно на большой скорости. В момент,

предшествующий переходу на ближний свет, постарай-

тесь полным вниманием, даже напряжением всмотреть-

ся на еще хорошо освещенную дорогу: нет ли на ней

____________________________________________________________

* Йодными лампами в настоящее время оснащены дополни-

тельные фары большинства спортивных автомобилей. Поэтому, когда

выше шла речь о дополнительных фарах различных типов, имелись

в виду фары с йодными лампами. (Прим. авт.)

____________________________________________________________

препятствий, пешеходов и т. д. В блеске фар встречного

автомобиля также нужно постараться заметить все подо-

зрительное, так как место, подсвечиваемое фарами

встречного автомобиля, будет примерно местом разъезда

с ним.

Если встречный водитель включил ближний свет, зна-

чит ваш, дальний его уже слепит и надо тоже тотчас

включить ближний свет.

Когда, приближается момент разъезда, не следует

смотреть на фары встречного автомобиля. Взгляд надо

направить насколько возможно правее, а на встречный

автомобиль смотреть как бы искоса, чтобы правильно

сориентировать движение своего автомобиля строго по

правой стороне проезжей части, одновременно стараясь

учесть возможные габариты встречного транспорта.

Опытный водитель по фарам практически безошибочно

определит тип приближающегося автомобиля.

В непосредственной близости перед встречным авто-

мобилем оба водителя подвергаются большему или

меньшему ослеплению. Гарантия безопасности здесь —

в снижении скорости и в правильном поведении и соблю-

дении правил пользования светом. Лучше в тысячу раз

преувеличить, опасность, чем хотя бы один раз допустить

оплошность.

Очень трудна езда ночью в тумане. При слабом и

========================  26  =========================

среднем тумане полупрожекторные иодные фары, уста-

новленные на 5—10 см ниже основных, обеспечивают до-

статочную видимость, и снижать скорость нет необходи-

мости. При плотном тумане прожекторные и полупро-

жекторные фары при обычной регулировке уже не ос-

вещают дорогу, их свет только врезается в туман ярки-

ми ослепляющими пучками. Тогда следует все имеющи-

еся дополнительные фары отрегулировать так, чтобы их

свет падал на правую обочину не далее 20—30 м от ав-

томобиля. Скорость, конечно, все равно придется сни-

зить.

Эффективность белого и желтого света в тумане

практически одинакова. Основное значение имеет лишь

высота установки фар над дорожным полотном. Чем ни-

же расположена фара, тем меньше ее «дальнобойкость»

в обычных условиях, но тем больше помогает она при

тумане.

ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ ПЕРЕДНЕЙ И

## ЗАДНЕЙ ПОДВЕСОК И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ

Устойчивость и управляемость автомобиля

Устойчивостью называется способность автомобиля

противостоять опрокидыванию и боковому заносу. Опро-

кидывание может быть как продольным (в плоскости,

совпадающей с продольной осью), так и поперечным

(в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомо-

биля). В соответствии с этим различают устойчивость

продольную и поперечную.

Управляемостью называется способность автомобиля

при движении не изменять самопроизвольно заданного

направления и точно следовать изменению положения

управляемых колес.

Высокая устойчивость и хорошая управляемость ав-

томобиля позволяют водителю вести машину без излиш-

него напряжения и уверенно развивать большие ско-

рости.

Устойчивость и управляемость автомобиля взаимо-

========================  27  =========================

связаны и определяются в значительной степени одними

и теми же факторами и конструктивными особенностями:

высотой расположения центра тяжести; распределением

общего веса по осям; размерами колеи и базы; жест-

костью подвески; конструкцией и размером шин.

Большинство указанных факторов закладывается

при создании автомобиля и не всегда может быть су-

щественно изменено у серийной машины, подготавлива-

емой к соревнованиям. Однако внести в конструкцию не-

которые усовершенствования, связанные со спецификой

конкретных автомобиля, гонщика, трассы и типа сорев-

нований, бывает возможным и даже желательным.

Выбор пружин и амортизаторов

Для автомобиля, подготавливаемого к шоссейно-

кольцевым гонкам, когда необходимо возможно большее

снижение центра тяжести (одно из главнейших условий

повышения устойчивости автомобиля), следует подби-

рать пружины из числа стандартных с наименьшей

жесткостью (группа I) или подрезать их на 1—1,5 витка

(группа II). Для автомобилей М-412 и ГАЗ-24 пружины

передней подвески маркированы рисками на торцевой

части верхнего витка. Пружины с наименьшей жест-

костью имеют 1 риску («Москвич» — 570—586 кгс), а

с наибольшей — 4 риски («Москвич» — 618—630 кгс).

Если такого выбора нет, то можно использовать пру-

жины, достаточное время эксплуатировавшиеся на обыч-

ных машинах.

Что касается автомобилей, подготавливаемых для

участия в ралли, то в этом случае надо постараться, по-

добрать жесткие, желательно новые, пружины. Конечно,

левая и правая пружины должны иметь одинаковую

жесткость во всех случаях.

Для автомобилей, подготовленных по группе II тех-

нических требований, нами с успехом использовались на:

М-412 пружины от ГАЗ-24, но обрезанные на виток или

полвитка ниже стандартных пружин «Москвича».

При замере жесткости на стенде обрезанные пружи-

========================  28  =========================

ны от «Волги» оказываются на 80—100 кг жестче пру-

жин с 4-мя рисками. Однако для ралли, трасса которых

изобилует плохими дорогами, и этого недостаточно. Же-

лательно ставить обрезанные пружины от микроавтобу-

са «РАФ» или польского автомобиля « Жук ».

Недостатком обрезанных пружин является уменьше-

ние межвиткового расстояния. После 2—3 ралли появля-

ются следы касания витков между собой. Такие пружи-

ны надо менять.

Очень хорошо зарекомендовали себя специально из-

готовленные на Ижевском автозаводе пружины с увели-

ченным шагом.

Если после установки жестких пружин резиновый ог-

раничитель - упор верхнего рычага находится в сжатом

состоянии на полностью нагруженном автомобиле или

касается поперечины, то пружины надо еще немного уко-

ротить. В противном случае возможна поломка верхне-

го рычага. Во избежание этого изготавливаются про-

ставки, устанавливаемые между верхним рычагом и

верхним шаровым шарниром.

Автомобили ВАЗ, имеющие больший ход передней

подвески чем М-412, практически не испытывают нужды

в значительном увеличении жесткости пружин передней

подвески. Однако использование для навивки пружин

проволоки с несколько большим диаметром (всего на

0,5 мм), а также изъятие из технологического процесса

обработку пружин в дробоструйном агрегате повышают

их жесткость еще на 40—50 кгс.

Такие пружины были испытаны в нескольких сорев-

нованиях, и спортсмены остались ими довольны.

Подскакивание колеса на каждой выбоине дороги

может начать сопровождаться колебаниями управляе-

мых колес. Суть этого явления заключается в изменении

плоскости вращения колеса при наезде на выступы или

при проваливании в ямы. Между тем, всякое вращающе-

еся колесо, стремясь сохранить плоскость своего вра-

щения. поворачивается в горизонтальной плоскости.

Поэтому колебание передней оси в вертикальной плос-

кости может привести к колебаниям в горизонтальной

========================  29  =========================

плоскости упругой системы, состоящей из управляемых

колес, поворотных рычагов и рулевых тяг.

Увеличение упругости отдельных элементов системы

за счет повышения эластичности пружин или шин, а так-

же повышение момента инерции передних колес автомо-

биля «делают больше» склонность управляемых колес

к периодическим колебаниям. Опасные величины этих

колебаний возникают при определенных скоростях.

Принцип независимой подвески, применяемой на лег-

ковых автомобилях, является наиболее эффективным

средством устранения колебаний управляемых колес, так

как при такой конструкции подвески ось колеса при на-

ездах на препятствия перемещается , параллельно или

почти параллельно самой себе и при этом практически

отсутствует связь между перемещениями левого и пра-

вого передних колес.

Увеличение жесткости передних пружин способствует

в некоторой степени возникновению колебаний, также

как применение более широких, а значит, и более тяже-

лых колес. Однако тщательная динамическая баланси-

ровка колес почти снимает вероятность возникновения

резонансных колебаний.

Увеличение жесткости пружин в целях повышения

устойчивости может дать эффект только в комплексе с

другими работами, в частности с заменой амортизаторов

на более «сильные».

Но как выбрать «сильный» амортизатор, если нет

специального стенда? Есть довольно простой способ. Он

заключается в определении времени полного выхода

штока амортизатора под тяжестью тела человека сред-

него веса. Один из участников опыта засекает время, а

другой повисает на амортизаторе. Если для выхода што-

ка требуется 8—10 с, то амортизатор пригоден.

Можно ли использовать стандартный амортизатор?

Можно, конечно, но лучше изготовить его из амортиза-

========================  30  =========================

Рис. 12. Установка переднего дополнительного амортизатора

на автомобиле М-412

тора автомобиля ГАЗ-24 с использованием корпуса амор-

тизатора от автомобилей М-412 или ВАЗ. Переделки

здесь весьма просты и сводятся к укорачиванию на то-

карном станке штока и корпуса клапанов на соответст-

вующую длину. Но в некоторых случаях и это оказыва-

ется недостаточным. Тогда рекомендуется установка до-

полнительных амортизаторов, способ крепления которых

показан на рис. 12. Кстати, двойное количество передних

стандартных амортизаторов избавляет от необходимости

========================  31  =========================

их переделки, но использовать их можно только на ав-

томобилях, подготовленных по группе II технических

требований.

Надо сказать, что существует заметная разница в по-

ведении автомобиля с мягким и жестким подрессорива-

нием при движении по дороге.

Автомобиль с мягким подрессориванием слабо реаги-

рует на неровности обычной трассы. Но при быстрой

спортивной езде такой автомобиль получает на поворо-

тах значительный наклон кузова к наружной стороне

дуги поворота. Создается впечатление, что автомобиль

может перевернуться. Это, однако, только иллюзия, и

водитель довольно быстро привыкает к такому ощуще-

нию. К тому же, подобное поведение автомобиля на по-

воротах при мокром асфальте позволяет проходить их

с несколько большей скоростью, так как смещение цент-

ра тяжести к наружным колесам создает дополнитель-

ную нагрузку на них и препятствует заносу автомобиля.

Автомобиль с жестким подрессориванием более скло-

нен к заносу, но не раскачивается. Зато на нем можно

проезжать на большой скорости глубокие канавы, делать

прыжки.

## Стабилизация управляемых колее и поворачиваемость

Под стабилизацией управляемых колес понимают их

способность сохранять нейтральное положение, соответ-

ствующее прямолинейному движению, и возвращаться к

нему после отклонения, вызванного поворотом рулево-

го колеса или действием каких-либо других сил. Стаби-

лизация управляемых колес значительно улучшает ус-

тойчивость движения автомобиля по прямой и облегчает

управление на поворотах.

Стабилизация обычно достигается тремя способами:

поперечным наклоном шкворня поворотных цапф, накло-

ном шкворня в продольной плоскости и эластичностью

передних шин.

Поперечный наклон шкворня (наклон вбок) вызы-

вает некоторое приподнимание передней части автомо-

========================  32  =========================

биля при повороте колеса от своего положения устой-

чивого равновесия. Приходящийся на колесо вес стре-

мится вернуть его в нейтральное положение. Возникаю-

щий при этом стабилизирующий момент увеличивается

с увеличением угла поворота колес. При малых углах

поворота этот момент и его влияние на стабилизацию

колес незначительны и имеют значение, главным обра-

зом, при автоматическом самовозврате управляемых ко-

лес после совершения поворота.

Наклон шкворня в продольной плоскости (наклон

назад) создает стабилизирующий момент за счет воз-

никновения боковых реакций в точке контакта колеса

с дорогой и плеча между проекцией оси шкворня и цент-

ром опорной поверхности переднего колеса при его по-

вороте. Таким образом, возникающая центробежная си-

ла при повороте автомобиля вызывает появление на

колесах боковых центростремительных реакций, стре-

мящихся вернуть их в нейтральное положение. Величина

этих реакций будет пропорциональна квадрату скорости

и обратно пропорциональна радиусу поворота. Поэтому

даже, при небольших отклонениях управляемых колес,

возможных при движении автомобиля по прямой на вы-

сокой скорости, стабилизирующий момент, вызванный

наклоном шкворня в продольной плоскости, оказывает

влияние на сохранение прямолинейного движения.

Аналогичным образом возникает стабилизирующий

момент за счет боковой эластичной деформации шин

при повороте автомобиля. Этот момент имеет значитель-

ную величину и может затруднять управление автомо-

билем на поворотах. В этом случае шкворням придают

обратный продольный наклон.

Для спортсмена, готовящего автомобиль к соревно-

ваниям, наиболее доступна регулировка стабилизирую-

щего действия управляемых колес путем изменения угла

наклона шкворня назад. В практике встречаются случаи,

когда на значительных скоростях автомобиль трудно

удерживать при движении по прямой: его уводит в сто-

========================  33  =========================

Рис. 13. Проставка колеса.

рону. Если есть уверенность в правильности сборки и

регулировки руля, рулевых тяг, одинакового давления

в шинах передних колес, то это как раз тот случай, ког-

да необходимо изменить угол наклона шкворня назад.

В безшкворневых подвесках эта регулировка осуще-

ствляется подкладыванием шайб под одну сторону оси

верхнего рычага.

Автомобили различных конструкций могут иметь из-

лишнюю или недостаточную поворачиваемость.

Автомобиль с излишней поворачиваемостью на пово-

роте требует меньшего вращения рулевого колёса чем

это обусловлено геометрией рулевого управления. Зад-

няя часть такого автомобиля имеет тенденцию к боково-

му заносу, и машина легко входит в поворот.

Для того чтобы автомобиль с излишней поворачива-

емостью удерживать на воображаемой линии поворота

нужно уменьшить угол поворота передних колес. При-

чем, если задние колеса находятся на границе заноса

или имеют небольшой занос, иногда необходимо даже

устранить угол поворота передних колес или несколько

повернуть колеса в сторону, обратную повороту.

========================  34  =========================

По-иному ведет себя на повороте автомобиль с не-

достаточной поворачиваемостью: он как бы «нехотя»

входит в поворот, для чего руль приходится поворачи-

вать на больший угол, чем это требуется теоретически.

У автомобилей с недостаточной поворачиваемостью

занос быстрее наступает обычно у передних колес, поэ-

тому водитель должен следить, чтобы при слишком боль-

шом угле поворота передних колес не утратить возмож-

ности направлять их движение и чтобы автомобиль не

занесло по касательной к внешней стороне поворота.

Излишняя или недостаточная поворачиваемость за-

висит от ряда конструктивных факторов — базы, колеи,

жесткости передней и зад-

ней подвески, общего» веса,

распределения нагрузки по

осям автомобиля.

Гоночные автомобили бы-

вают, как правило, с не-

достаточной   поворачивае-

мостью, что позволяет раз-

вивать на поворотах не-

Рис. 14.  Болт ступицы при        сколько большую безопас-

наличии проставки колеса         ную скорость. Однако при

значительном   превышении

скорости автомобиль пере-

стает подчиняться водителю.

Раллисты же отдают предпочтение автомобилям с

излишней, поворачиваемостью. Какие рекомендации в

связи с этим можно дать спортсменам - раллистам,  высту-

пающим на отечественных машинах? Готовя к соревно-

ваниям автомобили марок ВАЗ и ЗАЗ, следует увели-

чить жесткость передней подвески, несколько расширить

колею передних колес,  не изменяя колеи задних (см.

рис. 13, 14), и повысить нагрузку на заднюю ось. Впро-

чем, эти работы могут оказаться полезными и для авто-

мобилей М-412 и ГАЗ-24.

Усиление передней и задней подвесок

========================  35  =========================

В авторалли наибольшую нагрузку испытывает ходо-

вая часть автомобиля. Зато именно эти соревнования да-

ют возможность досконально проверить техническое со-

вершенство конструкции автомобиля или вносимых изме-

нений.

Многолетний опыт подготовки к ралли «Москвичей»

и анализ различных поломок позволяют дать рекоменда-

ции по усилению поперечины передней подвески, нижне-

го и верхнего рычагов (рис. 15, 16, 17).

Верхние рычаги лучше использовать не с резьбовыми

втулками, а с резиновыми сайлент-блоками последней

конструкции. Кроме того, ось верхнего рычага должна

иметь отверстия под болты М12, а не М10 прежних кон-

струкций. Встречались случаи обрыва болтов диамет-

ром 10 мм.

Жесткие пружины и тугие амортизаторы - повышают

нагрузки на сайлент - блоки верхних и нижних рычагов,

поэтому за ними надо тщательно следить и при каждой

замене пружины передней подвески не забывать сначала,

слегка ослабить гайки, затягивающие сайлент - блоки.

Рис. 15. Усиление поперечины передней подвески:

1 – ребро; 2 – ребро наружное; 3 – накладка;

4 – усиленные непрерывные сварные швы.

========================  36  =========================

Нельзя также излишне затягивать гайки, крепящие

подшипники ступиц передних колес. Если гайкой ступи-

цы не удается совсем убрать люфт, то лучше его оста-

вить, чем перетянуть подшипник.

Применяемая обычно смазка подшипников затруд-

Рис. 16. Усиленный нижний рычаг передней подвески:

1 – пластина; 2 – кронштейн дополнительного амортизатора.

Рис. 17. Верхний рычаг передней подвески:

а – серийный; б – усиленный. Цифрой показан пруток

диаметром 10-12 мм.

няет свободное вращение колеса. Поэтому чисто вымы-

тые в бензине подшипники и ступицы можно смазать

незначительным количеством касторового масла не-

сколько капель на каждый подшипник. Обновлять смаз-

========================  37  =========================

ку рекомендуется через каждые 3000-4000 км.

Что касается задней подвески,  то, если попытаться

оценить готовность серийных автомобилей ВАЗ и «Моск-

вич» к раллийной езде, предпочтение, пожалуй, можно

отдать «Москвичу».

При ходе отдачи задней подвески (более резком под

действием сжатой пружины, чем под действием распрям-

ляющейся рессоры) наибольшее удаление кузова от зад-

него моста у «Москвича» определяется свободно провис-

шей рессорой. При этом растянутый задний амортиза-

тор имеет еще некоторый запас хода.

У автомобилей ВАЗ роль ограничителя хода отдачи

заднего моста выполняют задние амортизаторы, имею-

щие специальное буферное устройство внутри. Однако

способ крепления верхней точки амортизатора на кон-

сольном кронштейне, приваренном к кузову, не пред-

ставляемся достаточно надежным. Встречались случаи

поломки этих кронштейнов во время соревновании. Опас-

ность в этом случае даже не в том, что автомобиль ос-

тается без амортизатора, а в том, что при проезде оче-

редной ямы может оборваться тормозной шланг, ибо он

остается единственным СВЯЗУЮЩИМ звеном между задним

мостом и кузовом. Во избежание этого мы опробовали

в ряде соревнований установку дополнительной скобы

и ограничительных ремней (как на автомобиле УАЗ);

желательно также уменьшить удары редуктора о рези-

новый буфер. Поэтому лучше основную нагрузку пере-

нести на резиновые буфера, крепящиеся к днищу кузова

внутри пружин, но приподняв их на 20 мм путем подкла-

дывания специально изготовленной шайбы из любого ма-

териала.

Эластичность задней подвески, обеспечивающая ком-

фортабельную езду по хорошим дорогам, становится

причиной раскачки автомобиля на трассе ралли, ухуд-

шения устойчивости или каких-либо поломок при много-

кратных срабатываниях подвески до упора в ограничи-

тельные буфера.

Для уверенной езды по трассе, изобилующей трамп-

выбоинами и другими препятствиями, на автомобиль

========================  38  =========================

«Москвич» можно ставить рессоры с дополни-

Рис. 18. Установка двух задних амортизаторов с одной стороны.

Рис. 19. Спаренная площадка рессоры для установки двух

амортизаторов с одной стороны:

1 – вторая накладка; 2 – палец амортизатора.

========================  39  =========================

тельным седьмым подкоренным листом (его роль может

выполнять дополнительный коренной лист с разогнуты-

ми ушками), а еще лучше поставить рессоры от автомо-

биля М-426 с кузовом «Универсал». Хотя эти рессоры

короче, но изменение угла работы задней серьги креп-

ления отрицательного эффекта не дает.

Кроме того, испытана конструкция задней подвески

с двумя амортизаторами с каждой стороны (рис. 18).

Достоинство такого решения несомненно, так как отпа-

дает необходимость в переделках серийных амортизато-

ров. Двойное количество амортизаторов (рис. 19) дает

прекрасный эффект как с более жесткими рессорами,

так и со стандартными.

Верхняя точка крепления дополнительного амортиза-

тора выполнена при помощи обычного кронштейна, но

изнутри кузова (под задним сиденьем) нужно проложить

уголок 25х25, чтобы не вырвало болты крепления через

днище кузова.

Подготовка рулевого управления и тормозов

На современных серийных автомобилях отечественно-

го производства рулевой механизм выполнен в виде чер-

вячной передачи, состоящей из глобоидального червяка

и двух- или трехгребневого ролика. Передаточное отно-

шение в рулевых механизмах разных марок автомобилей

следующее: V М-412 оно составляет 1 : 16,12; у ВАЗов —

1 : 16,4, у ГАЗ-24 — 1 : 19,1.

Нарезка червяка выполнена эксцентрично относи-

тельно конических поверхностей, поэтому при повороте

червяка на угол до 180° зазор быстро увеличивается, но

при дальнейшем повороте до 360° — уменьшается, одна-

ко не доходит до нуля. Затем зазор снова увеличивает-

ся и т. д. В связи с этим регулировать боковой зазор в

зацеплении червяка и ролика следует только при поло-

женин рулевого механизма, соответствующего движению,

автомобиля по прямой. Свободный ход рулевого колеса,

не должен превышать 15 мм. Если регулировка сделана.

правильно, то рулевое колесо должно поворачиваться

========================  40  =========================

свободно, без заеданий.

При регулировке осевого перемещения червяка или

бокового зазора в зацеплении червяка и ролика ни в

коем случае не допускается чрезмерная затяжка, ибо

она может привести к преждевременному износу под-

шипника, ролика, червяка и даже к разрушениям, их

поверхностей. Кроме того, при тугом вращении рулево-

го механизма передние колеса не будут стремиться под

действием массы передней части автомобиля возвра-

щаться в положение, соответствующее езде по прямой

при выходе автомобиля из поворота, что значительно!

ухудшит устойчивость и управляемость.

Рулевой механизм установлен в картере из алюмини-

евого сплава (на-М-412 с 1971 г.) и оборудован травмо-

безопасной рулевой колонкой телескопического типа.

При подготовке к соревнованиям рулевой механизм

не требует каких-либо специальных работ, за исключе-

нием установки рулевого колеса меньшего диаметра, по-

тому что оно более удобно в работе. Разумеется, все де-

тали рулевого управления — рулевая трапеция, маятни-

ковый рычаг, сошка, рулевые тяги должны быть отрегу-

лированы и исправны.

Под постоянным вниманием следует-держать целост-

ность резиновых чехлов наконечников рулевых тяг, так

как при попадании грязи вкладыши наконечников

полностью вырабатываются через 2—3 тыс. км. Надо

сказать, что шарниры рулевых тяг современной конст-

рукции не требуют смазки в процессе эксплуатации, но

учитывая нагрузки на них при спортивной езде, срок их

службы в 2—3 раза меньше обычного.

В случае появления большого зазора в шарнирах ру-

левых тяг или втулках маятникового рычага необходимо

заменить изношенные детали или наконечники (в сборе).

При прохождении поворота с заносом немаловажное

значение имеет возможность быстрой манипуляции ру-

левым колесом.

В лучшем положении находятся спортсмены, высту-

пающие на ВАЗах. У этого автомобиля для поворота

========================  41  =========================

передних колес на наибольший угол от положения дви-

жения по прямой требуется всего1 3/4 поворота рулевого

колеса. В худшем положении оказываются водители

«Волг». Конструкторы выбрали передаточное число ру-

левого механизма и геометрию рулевой трапеции, руко-

водствуясь, .по-видимому, стремлением уменьшить необ-

ходимое усилие на рулевом колесе, что вполне естест-

венно из-за значительного веса автомобиля. Однако 2 1/2

оборота рулевого колеса в одну сторону приводит к то-

му, что водитель, не успевая перебирать рулевое коле-

со руками, запускает его, как «волчок» в момент нача-

ла заноса или на выходе из крутого поворота. Изменить

же передаточное число рулевого механизма своими си-

лами спортсменам затруднительно.

На М-412 автором этих строк были переделаны по-

воротные рычаги и регулировочные муфты рулевых тяг

(рис. 20, 21), в результате чего поворот рулевого колеса

в одну сторону стал равен 1 1/2 оборота, вместо двух обо-

ротов.

Аналогичным образом можно осуществить переделку

рулевой трапеции у ГАЗ-24, однако размеры укорочен-

ных поворотных рычагов следует выбирать с запасом из-

за опасности складывания в прямую линию поворотного

рычага и поперечной рулевой тяги при предельном угле

поворота передних колес. В результате несколько увели-

чивается требуемое усилие на рулевом колесе, но на ходу

это практически не ощущается, а поворот передних ко-

лес на месте приходится делать довольно редко. Зато

управление автомобилем при прохождении поворотов

========================  42  =========================

Рис. 20. Переделка поворотного рычага автомобиля М-412:

1 – серийный рычаг; 2 – штифт; 3 – место сварки;

4 – усиленные пластины.

Рис. 21. Регулировочная муфта рулевой тяги.

на большой скорости становится неизмеримо удобнее и

безопаснее.

Что касается тормозной системы, то при подготовке

серийных автомобилей к соревнованиям никаких осо-

бых переделок или усовершенствований не требуется;

Достаточными бывают обычные регулировочные и ос-

метровые работы в пределах правил эксплуатации и ре-

монта. Единственное, что хочется напомнить: тормоза

обязательно должны быть исправны. Малейшие неис-

правности (или подозрения на них) необходимо немед-

ленно устранить.

========================  43  =========================

## ПОДГОТОВКА ТРАНСМИССИИ

## Сцепление

К сцеплению спортивных автомобилей предъявляют-

ся такие же основные требования, как и к сцеплению се-

рийных, но с учетом более высокой развиваемой мощно-

сти и достаточно большого крутящего момента. Требо-

вания эти сводятся к следующему: отсутствие пробук-

совывания при включенном и полное разобщение дисков

при выключенном сцеплении, небольшой момент инерции

ведомой части сцепления, хороший отвод тепла от тру-

щихся деталей, малые размеры и вес, легкость выклю-

чения.

Изготовить своими силами ведомый или ведущий

диск вряд ли возможно, поэтому на спортивных автомо-

билях используется серийная конструкция сцепления

применительно к каждой модели двигателя, но знать

преимущества и недостатки каждой конструкции необ-

ходимо для правильной эксплуатации.

На всех современных советских автомобилях устанав-

ливают (рис. 22) однодисковое сухое сцепление в двух

различных конструктивных исполнениях: с расположен-

ными по периферии шестью спиральными цилиндриче-

ими пружинами (М-412, ГАЗ-24, ЗАЗ) или с централь-

ной диафрагменной пружиной (М-412, ВАЗ). Обе кон-

струкции снабжены гасителем крутильных колебаний

демпфером на ведомом диске.

Через демпферные пружины передается крутящий

момент двигателя от фрикционных накладок к ступице

ведомого диска. Изменения крутящего момента, вызыва-

мые крутильными колебаниями коленчатого вала, при-

водят к угловому перемещению ведомого диска относи-

тельно ступицы то в одну, то в другую сторону, что за-

ставляет пружины гасителя попеременно сжиматься и

разжиматься. Пружины гасителя способствуют более

мягкому включению сцепления, а также снижают часто-

ту собственных колебаний силовой передачи, устраняя

возможность появления опасных резонансных колебаний.

========================  44  =========================

Нажимные пружины ведущего диска изготовляют из

специальной стали и сортируют на группы по величине

Рис. 22. Сцепление автомобиля М-412:

1  -  ведущий диск с цилиндрическими пружинами; 2  -  ве-

домый диск; 3  -  ведущий диск с диафрагменной пружиной.

усилия. Для облегчения подбора комплектов пружины

маскируют, окрашивая их в различные цвета.

На одно сцепление ставят нажимные пружины одно-

го цвета. Например, для «Москвича» - пять групп, от-

личающихся по усилию на 1 кгс при длине пружины

39,4 мм.

Сцепление с нажимными пружинами доставляет,

спортсменам обычно много забот, прежде всего из-за

пробуксовывания.

Автором этих строк использовалось на М-412 сцеп-

ленне с самыми жесткими пружинами (даже из числа

некондиционных, с усилием до 75 кгс), под пружины

подкидывались шайбы высотой до 2 мм для увеличен

усилия, приходилось даже устанавливать девять пружин

вместо шести, однако при высоких оборотах коленчатое

вала порядка 6500-7000 об/мин сцепление работало не-

надёжно.

В этом отношении сцепление с центральной диаф-

рагменной пружиной значительно надежнее. Его основ-

========================  45  =========================

ное преимущество в том, что, прежде всего, обеспечива-

ется передача более постоянного крутящего момента в

процессе всего срока службы фрикционных накладок

Рис. 23. Характеристики сцеплений с диафрагменной и ци-

линдрическими пружинами. Рабочее усилие на нажимном дис-

ке сцепления с диафрагменной пружиной  -  1,  с  цилиндри-

ческой пружиной  -  2, усилие на выжимном подшипнике диаф-

рагменного сцепление  -  3.

ведомого диска вследствие применения нажимной пру-

жины с нелинейной характеристикой*.

На рис. 23 показаны изменения рабочего усилия,

создаваемого пружинами на нажимном диске в зависимо-

сти от деформации пружины для обоих типов сцепле-

ния, а также усилия, действующего на выжимной под-

шипник диафрагменного сцепления в зависимости от его

перемещения. Из анализа этих зависимостей видно как

влияет износ фрикционных накладок ведомого диска и

рабочей поверхности нажимного диска (уменьшается

расстояние между последним и маховиком) на работу

сцепления. Для сцепления с цилиндрическими пружина-

ми этот износ приводит к снижению рабочего усилия

которое при значительных износах может оказаться не-

========================  46  =========================

достаточным для передачи крутящего момента. Сцепле-

ние при этом начинает пробуксовывать. У сцепления же

_____________________________________________

*  Это обстоятельство позволяет также уменьшить усилие на пе-

дали управления сцеплением при его выключении, что облегчает

управление автомобилем и снижает утомляемость водителя. (Прим.

авт.

_____________________________________________

с диафрагменной пружиной при тех же износах нажим-

ное усилие  сначала даже возрастает, а затем хотя и

уменьшается но весьма незначительно. Кроме того,

практически не изменяющееся усилие на выжимном под-

шиннике при включении и выключении сцепления обес-

печивает равномерное усилие на педали как в начале

нажатия так и в конце.

Вторым положительным моментом нового типа сецеп-

ления является то, что оно более приспособлено к рабо-

те при высоких оборотах коленчатого вала, так как кон-

струкция узла сохраняет его уравновешенность при лю-

бых оборотах, а возникающие центробежные силы не

отзывают влияния на усилие, создаваемое диафраг-

менной пружиной.

И, наконец, третий «плюс»: выжимное усилие при

выключении механизма сцепления с диафрагменной пру-

жиной действует непосредственно на эту пружину, сни-

мая давление нажимного диска и давая ему возмож-

ность свободно перемещаться. В результате нажимной.

диск освобождается от деформирующих его сил, кото-

рые имеют место в сцеплении с цилиндрическими пружи-

нами.

Конструкция нажимного диска и нажимной пружины

диафрагменном сцеплении обеспечивает более равно-

мерное распределение рабочей нагрузки на диск и мини-

мальные его деформации. Диафрагменное сцепление

кроме того, проще по конструкции, легче, компактнее и

не требует регулировки в процессе эксплуатации.

Если вы для автомобиля М-412 производства Ижев-

ского автозавода (до 1972 г.) хотите установить диаф-

========================  47  =========================

рагменное сцепление, то следует учесть, что на махови-

ке имеются лишь два центровочных штифта, располо-

женные под углом 180°, вместо трех, находящихся под

углом 120°.

Сцепление менять лучше вместе с маховиком. Если

маховик остается прежним, то можно просверлить три

отверстия под штифты, осуществив точную разметку

по чертёжным размерам. Крепить нажимной диск сце-

ления без штифтов нельзя, ибо шесть крепежных болтов

не обеспечивают должной центровки и наверняка на-

рушится балансировка.

Картер сцепления на М-412 для обеих конструкций

одинаков, есть разница только в вилке выключения сцеп-

ления и ее кронштейне. Сделано это для некоторого уве-

личения суммарного передаточного числа в приводе

сцепления. При отсутствии такой вилки с кронштейном

их можно оставить прежними, но придется удлинить

толкатель вилки на 15-17 мм, иначе не отрегулировать

свободный ход педали сцепления.

Привод сцепления гидравлического типа, применяе-

мый на всех современных отечественных легковых авто-

мобилях, обеспечивает плавное включение и выключение

сцепления, что по сравнению с механическим приводом

уменьшает динамические нагрузки в трансмиссии при-

вод в условиях спортивной езды работает надежно но

его главный и рабочий цилиндры, трубопроводы, шток

вилки и сама вилка должны быть правильно собраны от-

регулированы и затянуты. Тогда при подготовке к сорев-

новациям будет нужен лишь профилактический осмотр.

От некоторых спортсменов приходилось слышать что

на М-412 при резком нажатии на педаль сцепления вы-

скакивала из своего «законного» паза стопорная пружи-

на рабочего цилиндра. В нашей практике подобного не

случалось. Зато можно поделиться горьким опытом –

попыткой использовать сцепление от ВАЗ-2101 на авто-

мобиле ВАЗ-2103 (не ради любопытства, а из-за отсут-

ствия последнего). И что же? При первом же резком

старте на сухом асфальте раздался треск и вся наду-

манная конструкция сломалась. Так что хотелось бы

========================  48  =========================

предупредить молодых гонщиков, что любая «самодея-

тельность», пусть даже привлекательная с технической

стороны, всегда должна основываться на точных расче-

тах, многократно проверена и испытана в самых жест-

ких условиях.

Коробка перемены передач

Ее основное назначение - изменять тяговое усилие

на ведущих колесах, которое должно соответствовать ус-

ловиям быстрого разгона, что особенно важно в спорте.

На гоночных автомобилях применяют, как правило, спе-

циально изготовленные коробки перемены передач, ча-

ще всего с пятью ступенями, картер такой коробки жест-

ко соединён с картером главной передачи. К ним имеет-

ся набор пар шестерен каждой передачи для наилучшего

использования мощности двигателя, в зависимости от

конкретных условий трассы шоссейно-кольцевых автого-

нок. На серийных автомобилях, подготавливаемых к со-

ревнованиям, обычно используют стандартные коробки

передач так как техническими требованиями вообще за-

прещены какие-либо переделки для автомобилей груп-

пы I.

Что касается автомобиля М-412, то необходимость в

более надежной коробке перемены передач, можно ска-

зать, уже назрела. Несмотря на то, что в комплекте с

двигателем М-412 коробка перемены передач была су-

щественно модернизирована по сравнению с М-408 (по-

вышена эффективность синхронизации, усилен корпус

удлинителя установлен задний подшипник вторичного

вала увеличенного размера, повышена жесткость вторич-

ного вала), случаев выхода из строя во время соревно-

ваний этих коробок значительно больше, чем у автомо-

билей типа ВАЗ и ГАЗ. Действительно, в паспорте на

эту коробку указано, что обороты в минуту первичного

вала не должны превышать 6000. Но даже умеренно

форсированный двигатель М-412 легко развивает, осо-

бенно на низших передачах, 6500-7000 об/мин. Понятно,

что коробка работает с перегрузкой, поэтому спортсме-

========================  49  =========================

нам выступающим на автомобилях М-412, приходится

обращаться с коробкой с известной осторожностью.

Основываясь на собственном опыте и на опыте своих

товарищей, хотелось бы привести здесь несколько общих

рекомендаций, касающихся эксплуатации коробки пере-

мены передач.

Рекомендуемые автотракторное трансмиссионное мас-

ло нигрол или трансмиссионное масло с присадкой

Тап-15 удовлетворительны лишь при относительно не-

большом числе оборотов шестерен. Однако при длитель-

ном движении на постоянном режиме с увеличенным

числом оборотов эти масла сильно разжижаются. Кроме

того нигрол имеет склонность к большому пенообра-

зованию что увеличивает взбалтывание масла в картере

и уменьшает КПД коробки. Поэтому желательно приме-

нение масла Тад-17и или хорошо зарекомендовавшего

себя авиационного масла МС-20, особенно в зимних ус-

ловиях.

Если бы циркуляция масла в коробках легковых ав-

томобилей осуществлялась масляным насосом, а не раз-

брызгиванием, то вопрос о контроле за уровнем смазки

в картере не стоял бы так остро. Надежность же работы

коробки перемены передач автомобиля М-412 определя-

ется поддержанием должного уровня масла так как

при уровне его ниже нижней метки на указателе под-

шинник удлинителя не получает достаточной смазки. Это

влечет за собой повреждение сталебаббитовых втулок и

шейки вилки кардана, резкую вибрацию, изгиб вторич-

ного вала и обрыв удлинителя.

Далее, если смену масла в коробке можно произво-

дить через 20—25 тыс. км, то проверять отсутствие течи

смазки путем наружного осмотра следует каждый раз,

когда автомобиль окажется на смотровой  канаве. Как

правило, наиболее вероятным появление течи бывает че-

рез резиновые сальники удлинителя. Признаком этого

может быть забрызганное маслом днище кузова вокруг

передней крестовины карданного вала или масляное

пятно под автомобилем после длительной стоянки. При

переключении передач надо учитывать некоторою «неж-

========================  50  =========================

ность» коробки М-412 и, переключая передачи с низшей

на высшую и  -  особенно  -  с высшей на низшую, следует

### Рис. 24. Положение правой ноги для управления педалями тормоза

и газа.

========================  51  =========================

Рис. 25. Рычаг включения передач автомобиля М-412:

1  -  укороченный; 2  -  стандартный

Рис. 26. Коробка перемены передач автомобиля М-412:

1  -  картер из алюминиевого сплава; 2  -  картер из чугуна

========================  52  =========================

делать перегазовку. Во время соревнований переход с

высшей передачи на низшую, совершаемый в предельно

сжатое время, должен сопровождаться торможением и

прибавлением оборотов двигателя, как показано на

рис. 24.

Механизм переключения передач автомобиля М-412

не требует смазки в течение всего времени эксплуатации,

но обладает одним неудобством — ход рычага переклю-

чения очень велик (примерно вдвое больше, чем у

ВАЗов и ГАЗ-24). Предлагается весьма несложная пе-

ределка рычага включения на крышке коробки, показан-

ная на рис. 25. После установки такого укороченного

рычага и правильной регулировки тяг механизма управ-

ления вероятность недовключения какой-либо передачи

практически отсутствует.

Гонщикам и конструкторам, работающим над очень

серьезной проблемой комплексного облегчения автомо-

биля, интересно будет узнать о том, что промышлен-

ность выпустила опытную партию картеров для коробки

автомобиля М-412 из алюминиевого сплава. Вес такого

картера на 5,6 кг меньше обычного, из чугуна. Посадоч-

ные места подшипников и осей подстрахованы запрессо-

ванными стальными кольцами. Облегченная коробка

(рис. 26) опробована в ряде соревнований и, думается,

работоспособность и надежность ее доказаны.

Карданная передача

Карданная передача автомобилей М-412 и ГАЗ-24

у состоит из вала и двух шарниров на его концах. Иголь-

чатые подшипники карданных шарниров смазываются

при сборке и (на автомобиле М-412) в смазке в процес-

се дальнейшей эксплуатации не нуждаются. На авто-

мобиле ГАЗ-24 карданные подшипники смазываются

через 20—25 тыс. км пробега, через пресс-масленки, ус-

тановленные на каждой крестовине.

Чем определяется выбор конструкции карданной пе-

редачи, состоящей из одного вала (М-412, ГАЗ-24) или

из двух валов с промежуточным подвесным подшипни-

========================  53  =========================

ком (ВАЗ, ГАЗ-21)?

Существует так называемое критическое число обо-

ротов карданного вала, при превышении которого может

наступить его разрушение. Причинами этого разрушения

являются склонность карданного вала к вибрациям и

возникающие при работе скручивание и прогиб. Крити-

ческое число оборотов карданного вала определяется его

конструктивными параметрами и может быть подсчитано

по формуле:

n = 10,25 * 106 *       D2 + d2 / L

где D — наружный диаметр карданного вала;

d — внутренний диаметр карданного вала;

L — длина вала.

Из этой формулы легко увидеть, что валы, рассчи-

танные на высокие скорости современных легковых ав-

томобилей, должны быть толще и короче. Но при проек-

тировании автомобиля конструкторам приходится ре-

шать компоновочные задачи, учитывая десятки более

«высоких» соображений, чем критические размеры кар-

данного вала. В связи с этим и появились карданные

передачи, состоящие из двух коротких валов, а вторич-

ный вал коробки передач при использовании одного

карданного вала пришлось заметно удлинить (например,

в коробке перемены передач автомобиля ГАЗ-24 по срав-

нению с автомобилем ГАЗ-21).

На автомобилях ВАЗ применена комбинированная

система из мягкого и жесткого карданов. Шлицевой ко-

нец переднего карданного вала соединен с вторичным

валом коробки через эластичную муфту, которая выпол-

няет те же функции, что и передний кардан автомобиля

ГАЗ-21. Но мягкий кардан смягчает ударные нагрузки

валов, гасит крутильные колебания, возникающие в

трансмиссии и не требует смазки.

Карданный вал в сборе с шарнирами тщательно ди-

намически сбалансирован с обоих концов приваркой ба-

лансировочных пластин с требуемой для устранения дис-

========================  54  =========================

баланса массой. В случае разборки вала все его детали

следует замаркировать и при сборке установить в преж-

нее положение. Несоблюдение этого может привести к

нарушению балансировки вала, что вызывает вибрации,

способные разрушить трансмиссию автомобиля.

Вибрацию карданного вала легко можно отличить от

вибраций, вызванных другими причинами. Гул внизу ав-

томобиля появляется при скорости 100—110 км/ч и не

зависит от того, движется ли автомобиль с ускорением

(педаль газа нажата), с замедлением (педаль газа не

нажата) или вообще накатом. При скорости 90 или

120 км/ч этот характерный гул исчезает или заметно

уменьшается.

В процессе эксплуатации вибрация кардана может

появиться в результате износа отдельных деталей, но

скорее всего от удара по трубе карданного вала кам-

нем или из-за ее искривления при наезде на препятст-

вие. Такой карданный вал надо заменить.

При подготовке автомобиля к соревнованиям лучше

использовать не новый карданный вал, а с пробегом 10—

15 тыс. км. Новые валы, особенно на автомобиле М-412,

имеют туго собранные крестовины и создают дополни-

тельное сопротивление при движении. Конечно, кресто-

вины в устанавливаемом валу не должны иметь люфтов

или перемещаться с «закусыванием» в отдельных местах.

Выбор передаточного числа редуктора

Величина передаточного отношения главной передачи

оказывает значительное влияние на динамические каче-

ства автомобиля. Практика подбора передаточного чис-

ла редуктора заднего моста показывает, что уменьшение

или увеличение отношения в передаче на одну или нес-

колько десятых заметно изменяет приемистость автомо-

биля. Недостаточная величина передаточного отношения

делает автомобиль «тупым» при разгоне, вызывает быс-

трую потерю скорости на подъеме. Чрезмерно большое

передаточное отношение может вывести работу двигате-

ля на режим с оборотами, превышающими предел на-

========================  55  =========================

дежности.

Правильно выбранное передаточное число главной

передачи должно обеспечивать автомобилю максимально

возможную скорость и высокую приемистость при раз-

гоне, но превышение номинальных оборотов двигателя

при этом не должно быть выше 10—15%.

Выбор правильного передаточного числа в первую

очередь, обусловливается особенностями трассы сорев-

нований. Если трасса будет проходить в основном по

пересеченной местности, по горным дорогам или дорогам

с многочисленными поворотами и подъемами, то автомо-

биль должен иметь значительный запас тяги для быст-

рого разгона. Значит, передаточное число редуктора

должно быть больше*.

Если трасса будет со многими длинными прямыми

участками пли автомобиль готовится для рекордных за-

ездов, то главной задачей является обеспечение высокой

максимальной скорости и надежной работы двигателя

на большой скорости продолжительное время**.

Для определения величины передаточного числа

главной передачи заднего моста необходимо знать внеш-

нюю скоростную характеристику двигателя, т. е. полу-

чить данные, какова зависимость изменения мощности

двигателя от оборотов коленчатого вала при работе на

полностью открытом дросселе. Располагая скоростной

характеристикой и зная изменение крутящего момента

по оборотам, можно строить динамическую характерис-

тику автомобиля, представляющую собой изменение ди-

намического фактора автомобиля в зависимости от ско-

рости движения.

Динамический фактор — это такой показатель, кото-

рый позволяет давать сравнительную оценку автомоби-

лям независимо от их веса. Довольно легко аналитиче-

ски и графически определяется зависимость величины

избыточной тяговой силы от скорости автомобиля, что

позволяет решать основные тяговые задачи о движении.

Но эта величина не может быть непосредственно исполь-

зована в качестве показателя для сравнительной оцен-

ки тяговых качеств различных автомобилей с неодинако-

========================  56  =========================

вым весом.

Теоретически, передаточное число главной передачи

должно быть таким, чтобы мощность, расходуемая на

преодоление всех сопротивлений движению автомобиля,

равнялась максимальной мощности двигателя, т. е. ве-

личине мощности на перегибе скоростной характеристи-

ки. Однако такое теоретическое передаточное число, рас-

__________________________________________________________

* Трассы шоссейно-кольцевых гонок в Риге и Ленинграде, трас-

сы авторалли первенства СССР в Ереване (1970 г.), в Ленинграде

(1972 г.), в Вильнюсе (1974 г.). (Прим. авт.).

** Трассы шоссейно-кольцевых гонок в Таллине, Минске, Кауна-

се, трасса авторалли в Тернополе (первенство СССР, 1973 г.).

(Прим. авт.).

__________________________________________________________

считанное для случая установившегося движения авто-

мобиля (движение с постоянной скоростью по ровному

участку пути на прямой передаче) не учитывает непос-

тоянства сопротивления движению. Действительно, то

меняется качество покрытия дороги, то, возникает ветер

т. п. Поэтому для обеспечения некоторого запаса тяги

при движении с максимальной скоростью передаточное

число выбирается несколько больше расчетного. К тому

же изготовить шестерни главной передачи самостоятель-

но практически невозможно, поэтому на практике выбор

передаточного числа сводится к использованию пар шес-

терен главной передачи, устанавливаемых на модифика-

циях данной модели автомобиля.

К автомобилям «Москвич» заводы-изготовители вы-

пускают редукторы заднего моста с передаточными чис-

лам 4,55 (модели М-426, 427, 433, 434) и 4,22 (модели

М-408, М-412), а к автомобилям ВАЗ — 4,3 (модели

2101, 21011), — 4,44 (модель 2102) и 4,1 (модель 2103)*

Горьковский автозавод на автомобилях ГАЗ-24 и его мо-

дификациях устанавливает редуктор с передаточным

числом 4,1.

Таким образом, исходя из конкретных особенностей

трассы соревнований и степени форсированное двига-

========================  57  =========================

теля можно в известной степени влиять на динамические

качества автомобиля подбором передаточного числа ре-

дуктора заднего моста.

Особенности устройства и монтажа заднего моста

Задний мост у отечественных автомобилей имеет

главную передачу с коническими гипоидными шестерня-

ми. Такая передача отличается большей прочностью и

бесшумностью в работе по сравнению с передачей, име-

ющей конические косозубые шестерни. Достоинство ги-

поидной передачи и в том, что у нее ось ведущей шестер-

ни по отношению к оси ведомой опущена вниз Это поз-

воляет пол кузова делать ниже. Например, у «Москви-

ча» это смещение равно 32 мм, у ГАЗ-24 — 42 мм.

__________________________________________________________

* Двигатели автомобилей ВАЗ и автомобилей М-412 с двух-

вальной головкой блока цилиндров легко развивают 6500-

7000 об/мин, поэтому в этом случае лучше использовать редукторы

с большим передаточным числом. (Прим. авт. )

__________________________________________________________

#### Основой заднего моста является его картер, состоящий

у ВАЗов и «Москвичей» из двух половин — верхней и

нижней, штампованных из листовой стали и сваренных

между собой двумя продольными швами. Концы картера

имеют форму труб, к которым приварены кованые сталь-

ные фланцы с гнездами для подшипников полуосей.

Во время соревнований встречались случаи изгиба

картера заднего моста от сильных ударов или после

прыжков автомобиля. Поэтому лучше сразу усилить кар-

тер либо наваркой дополнительных ребер жесткости, ли-

бо изготовлением картера с двойной нижней половиной*.

Чугунный литой корпус главной передачи привернут

к картеру болтами с пружинными шайбами. Необходимо

эти болты заменить на шпильки, вворачиваемые в уси-

лительную накладку, а снаружи гайки должны быть за-

контрены вторыми гайками. Такое крепление ликвиди-

рует опасность возможного ослабления стандартных

========================  58  =========================

болтов, появление течи смазки и выхода из строя ре-

дуктора.

Для обеспечения бесшумной работы главной пере-

дачи ведущую и ведомую шестерни на заводе подбира-

ют попарно**, пользуясь специальным стендом, а затем

метят на торцах одним и тем же порядковым номером.

Поэтому менять шестерни главной передачи можно толь-

ко комплектно.

При сборке главной передачи ведущая шестерня

должна быть установлена относительно ведомой с уче-

том поправки на монтажное расстояние. В этом слу-

чае пятно контакта зубьев и его форма будут правиль-

ными.

Отпечаток контакта должен иметь, по возможности,

форму эллипса. Наиболее светлым местом на отпечатке

является центр давления на поверхность зуба, т. е. точ-

ка, к которой приложена наибольшая нагрузка. Длина

__________________________________________________________

* Картер заднего моста автомобилей ГАЗ-24 выполнен более

массивным и в дополнительном креплении не нуждается. (Прим.

авт.).

** При подборе пары шестерен определяют монтажное рассто-

яние, от оси ведомой шестерни до заднего торца ведущей. Напри-

мер, номинальное расстояние для редуктора автомобиля «Москвич»

составляет 53,4 мм, для ГАЗ-24 — 42 мм. Однако для каждой пары

шестерен это расстояние несколько отличается от номинального

значения. Определив величину поправки, ее выжигают на торцах

обеих шестерен вслед за порядковым номером. (Прим. авт.).

__________________________________________________________

отпечатка на той стороне зуба ведомой шестерни, кото-

рая работает при переднем ходе автомобиля, должна со-

ставлять 0,5—0,7 длины зуба. Ширина отпечатка должна

быть не менее 4 мм и находиться на расстоянии 2—5 мм

от узкого конца зуба. Отпечатки на поверхности зубьев

получаются непосредственно, без применения какой-ли-

бо краски.

При сборке редуктора или замене пары шестерен

необходимо обеспечить правильную величину натяга ко-

========================  59  =========================

нических роликовых подшипников ведущей шестерни.

Это достигается с помощью набора стальных прокладок

различной толщины, устанавливаемых между распорной

втулкой и внутренним кольцом наружного подшипника.

После затяжки гайка ведущая шестерня должна про-

ворачиваться от легкого усилия руки. Окончив регу-

лировку, нельзя даже слегка отпускать эту гайку, так

как при этом возможно провертывание внутреннего

кольца переднего подшипника на хвостовике шестерни,

что приведет к износу кольца подшипника, прокладок и

шейки хвостовика.

У автомобиля «Москвич» боковой зазор между зубь-

ями ведущей и ведомой шестерни регулируют фигурны-

ми гайками, при этом осевое перемещение ведомой шес-

терни, которое необходимо для получения бокового за-

зора. происходит за счет натяга подшипников дифферен-

циала. Боковой зазор должен быть в пределах 0,1—

0,2 мм, а разница в величине зазора разных зубьев од-

ной пары шестерен не должна превышать 0,08 мм.

Главная передача, отрегулированная на заводе, как

правило, в дальнейшем никакой регулировки не требует.

Необходимость в ней может возникнуть лишь после про,

должительной эксплуатации автомобиля или в результа-

те применения смазок, не соответствующих заводским

рекомендациям. Признаком необходимости регулирова-

ния передачи является повышенный шум в ней и увели-

чение бокового зазора между зубьями шестерен до

0,3 мм и более.

Если задний мост был разобран для ремонта или за-

мены его деталей, то при монтаже следует придержи-

ваться следующего порядка- к кожуху моста крепится

собранный и отрегулированный редуктор («Москвич» и

ВАЗ), но болты крепления полностью не затягивают, ос-

тавляя редуктору некоторую свободу перемещения, за-

========================  60  =========================

Рис. 27. Дополнительное стопорение втулки подшипника полуоси:

1  -  сварка (точка); 2  -  втулка

тем вставляют полуоси и окончательно затягивают бол-

ты крепления картера редуктора к кожуху моста. Такая

последовательность позволяет избежать возможных пе-

рекосов в паре «полуось — полуосевая шестерня» глав-

ной передачи.

Наиболее часто встречающейся неисправностью явля-

ется выход из строя подшипников полуоси, замена кото-

рых связана со снятием упорной втулки (рис. 27). Втул-

ка напрессована на полуось в горячем состоянии с боль-

шим натягом, поэтому ее можно снять только специаль-

ным съемником или срезать резцом на токарном станке.

Повторно напрессованная втулка должна быть зафик-

сирована 1—2 точками электросварки во избежание сме-

щения во время работы. Точки сварки должны иметь раз-

мер 5—7-мм, чтобы при очередной замене подшипников

их можно было легко сбить зубилом или срезать на

станке.

Если задний мост собирают не из новых деталей, то

========================  61  =========================

полуоси нужно проверить на отсутствие изгибов в токар-

ном станке.

При длительном движении автомобиля, особенно в

теплое время года, главная передача заднего моста и

дифференциал нагреваются. Для обкатанного моста наг-

ревание до температуры не свыше 80°С является нор-

мальным и не служит признаком неисправности. У нового

необкатанного моста, детали которого еще не прирабо-

таны, эта температура может достичь 100°С. Для обкат-

ки нового моста, как правило, достаточно 300—500 км

пробега.

В процессе эксплуатации, особенно при езде по гряз-

ным дорогам, следует .внимательно следить за исправ-

ностью сапуна заднего моста, представляющего собой

штуцер с отверстием, закрытым клапаном. Снаружи са-

пун имеет предохранительный колпачок. При нагреве

заднего моста и повышении давления внутри картера че-

рез сапун выходит лишний воздух. При неисправности

сапуна повышение давления приводит к течи масла че-

рез сальники полуосей и главной передачи.

Готовя автомобиль к соревнованиям, тормозные

трубки, проложенные вдоль картера заднего моста, луч-

ше поместить в резиновый шланг.

Встречались случаи, что при езде по дорогам с глу-

бокими колеями деформировалась и давала трещины

Рис. 28. Защита нижней части кожуха заднего моста.

========================  62  =========================

нижняя часть кожуха моста под картером главной пе-

редачи. На всякий случай можно изготовить защитный

экран, укрепив его под картером главной передачи.

ШИНЫ И КОЛЕСА

Конструкция шин и их маркировка.

В настоящее время наиболее распространенный тип

отечественных покрышек — диагональный: кордные ни-

ти перекрещиваются между собой под углом 48—54°.

Каркас делается из специальной прорезиненной ткани

(корда) с очень прочной основой*. Корд обернут вокруг

бортового кольца из стальной проволоки. Сверху кар-

кас закрыт так называемым подушечным слоем шины—

брекером, на нем находится протектор — главная рабо-

чая часть покрышки. Боковые части шины имеют защит-

ные резиновые боковины.

Существуют шины и с иным расположением нитей

корда — они идут параллельно друг другу по окружно-

сти профиля покрышки. Такие шины получили название

радиальных.

В диагональной шине внутреннее давление и центро-

бежная сила при высоких скоростях движения, склады-

ваясь, несколько увеличивают ее диаметр в центральной

части беговой дорожки и снижают сцепление с дорогой.

При этом растет и нагрузка на шину в отдельных мес-

тах, что создает неравномерные внутренние напряжения.

В радиальной шине жесткий брекерный пояс и гиб-

кие боковые стенки способствуют равномерному распре-

делению этих нагрузок по всей поверхности протектора;

пятно контакта, а следовательно, и сцепление с дорогой,

остаются неизменными на любых скоростях. В результа-

те резко снижаются микропроскальзывания в беговой

части покрышки, увеличивается износостойкость шины,

улучшается устойчивость автомобиля.

В ближайшие годы на радиальные шины будет пере-

веден весь парк советских легковых автомобилей.

========================  63  =========================

__________________________________________________________

* Основа изготавливается из крученых нитей хлопка, вискозы,

капрона или же из металла. (Прим. авт.).

__________________________________________________________

Шины низкого давления обозначаются двумя числа-

ми со знаком тире между ними. Первое число обознача-

ет номинальную ширину профиля, а второе — номиналь-

ный посадочный диаметр обода в дюймах*.

В СССР для некоторых размеров шин ширину про-

филя обозначают в мм, а посадочный диаметр — в дюй-

мах, или тот и другой размер в мм. Например, шина мо-

дели И-151, применяемая на автомобилях ВАЗ-2101,

ВАЗ-21011 и ЗАЗ может иметь обозначение: 6.15-13,

155-13 или 155-330.

Кроме обозначения шины, маркировка включает пол-

ное наименование завода-изготовителя или его условное

обозначение, месяц, год изготовления и порядковый но-

мер покрышки. Например: Я V 74 122630 обозначает,

что данная покрышка изготовлена на Ярославском шин-

ном заводе в мае 1974 г. и имеет серийный номер

122630.

В маркировку не входит размер наружного диамет-

ра, а также радиус качения. Так, шина модели М-130А

имеет обозначенный размер 6.45-13 (устанавливается

на М-412, ВАЗ-2102), а шина модели М-100 имеет обо-

значенный размер 6.40-13 (устанавливается на М-426,

М-427, М-434). Однако радиус качения у шины М-100

на 7% больше, чем у шины М-130А.

Маркировка некоторых советских и зарубежных шин

отражает также прочность каркаса, приведенную к

прочности определенного количества слоев каркаса из

вискозной кордной ткани. Так, каркас шины М-130А

(а также однотипной шины М-119А, но с измененным

рисунком протектора) состоит из двух слоев специаль-

ной кордной ткани, однако в связи с ее повышенной из-

носостойкостью прочность такого каркаса соответствует

прочности четырехслойного каркаса из обычной вискоз-

========================  64  =========================

ной кордной ткани, что отражено в маркировке на боко-

вине — 4РR**.

Знать назначение каждой цифры и буквы маркиров-

ки шины очень важно не только гонщикам, но и обыч-

ным водителям и владельцам собственных автомобилей,

так как нередко оказываются в наличии покрышки раз-

____________________________________________________

* Один дюйм =25,4 мм.

** РР, обозначает «ply rating» — «норма слойности».

____________________________________________________

ных марок и размеров или одинакового размера, но раз-

ных марок.

Как «обувать» автомобиль в этом случае? Можно ли

пользоваться разнотипными покрышками? Покрышки

разных марок с одинаковым маркировочным размером

(особенно распространены покрышки 165-13 и 155-'13)

отличаются друг от друга по наружному диаметру, при-

чем иногда существенно. Поэтому ставить на одну ось

автомобиля покрышки разных типоразмеров или даже

с различным рисунком протектора нежелательно. В этом

случае лучше ставить покрышки или даже колеса в

сборе разного типа попарно. Спортсмены довольно час-

то ставят на задние колеса шины с зимним рисунком

протектора, а на передние — с обычным дорожным. Од-

нако что касается покрышек модели И-170 для авто-

мобиля ВАЗ-2103, выпускаемых как диагональной, так

и радиальной конструкции, то какой-либо «винегрет» из

них на одном автомобиле совершенно недопустим.

Тип и рисунок протектора

Наиболее распространенными являются низкопро-

фильные шины 6.45-13 модели М-130А (рис. 29). Их ха-

рактерный признак — прогиб внутрь средней части бе-

говой дорожки в ненакачанном состоянии. Это зависит

от особенностей.конструкции, а не является результа-

том неправильной эксплуатации, как некоторые думают.

========================  65  =========================

Рисунок протектора шины М-130А летнего типа

включает ряд «ножевых канавок» шириной примерно

0,5 мм*. Канавки несколько повышают сцепление шины

с дорогой, особенно с мокрой, содействуя выдавливанию

влаги из пятна контакта. При движении же с большой

скоростью канавки смыкаются, что повышает работо-

способность шины. Однако «ножевые канавки» легко

забиваются при движении по загрязненной или засне-

женной дороге. Тогда приходится снижать скорость.

Кроме того, шина М-130А имеет скругленную боко-

вую часть протектора, что ухудшает сцепные качества,

____________________________________________________________

* Протектор имеет также «визуальные индикаторы износа»

представляющие собой повышения в шести местах дна рисунка про-

тектора в виде поперечных полос шириной 20 мм. (Прим. авт.).

____________________________________________________________

Рис. 29. Шина 6.45 – 13  модели  М – 130 – А.

========================  66  =========================

Рис. 30. Шина 165 – 13  модели  И – 170.

особенно во время заноса на грунтовых дорогах. Поэто-

му спортсмены используют эти шины преимуществен-

но для шоссейно-кольцевых гонок при сухом дорожном

покрытии.

Шины 6.40-13 модели М-100 относятся к высокопро-

фильным* , что предопределяет их увеличенную грузо-

подъемность. Паспортная скоростная стойкость этой ши-

ны — 120 км/ч. Условная прочность боковины равна

прочности шестислойной шины. Это значительно умень-

шает возможность боковых пробоев, зато повышает

жесткость боковины и несколько затрудняет монтаж и

демонтаж. Кроме того, эта шина, по сравнению с мо-

делью М-130А, имеет больший вес.

Рисунок протектора шины модели М-100, так же как

и выпускаемой сейчас в ограниченном количестве шины

6.00-13 модели М-107 летнего типа, имеет относительно

широкие канавки. Более острый угол перехода протек-

тора к боковине у этих шин дает им некоторое преиму-

щество при езде по грунтовым и снежным дорогам по

сравнению с шинами М-130А; автомобиль на этих шинах

лучше управляем в заносе. Достоинством данной моде-

ли является и ее больший наружный диаметр, что замет-

========================  67  =========================

но повышает просвет между дорогой и автомобилем.

Шины М-100 и М-107 охотно используются раллистами.

Из других серийных шин уже упоминались шины

165-13 модели И-170 (рис. 30) и 155-13 модели И-151.

Рисунок протектора — летнего типа, хорошо расчленен-

ный, с большим количеством прорезей и в то же время

с суммарной площадью выступов 75—80% от общей

площади беговой дорожки. Эти шины обеспечивают хо-

рошее сцепление с дорогой в продольном и боковом на-

правлениях, обладают высоким сопротивлением износу.

При мокром или обледеневшем дорожном покрытии ав-

томобили, оборудованные этими покрышками, ведут се-

бя достаточно устойчиво.

Шины с летним (или дорожным) рисунком протек-

тора обладают значительно меньшей шумностью** хода,

чем шины с зимним рисунком протектора.

Что касается устойчивости на дороге, то шины с

зимним рисунком протектора в условиях гололеда могут

________________________________________________________

* Отношение высоты профиля к его ширине у этой шины=0,99 ,

а у моделей М-130А=0,82. (Прим. авт.),

________________________________________________________

Рис. 31. Шина 6.45 – 13 модели М-147 с шипами.

========================  68  =========================

не только не улучшить сцепления с дорожным покрыти-

ем, а наоборот — ухудшить.

Единственным пока средством, повышающим безо-

пасность движения автомобиля в условиях гололеда, яв-

ляется снабжение зимних шин шипами с твердосплав-

ным сердечником. Шипы такого типа обладают доста-

точной прочностью. Они не разрушаются и при движе-

нин по асфальту. Темп износа шипов сопоставим с тем-

пом износа шин и является саморегулирующимся. Это

саморегулирование состоит в том, что, если шип высту-

__________________________________________________________

** Шум при качении шины образуется в результате ударов о

дорогу рельефных выступов протектора и движения воздуха в уг-

лублениях рисунка. Уменьшение шума этого рода достигается не-

прерывностью рисунка по окружности покрышки (модель М-130А)

или переменной величиной отдельных элементов рисунка (модель

с М-107). (Прим. авт.).

__________________________________________________________

пает над поверхностью протектора более чем на 2 мм,

то он быстро сламывается до этой величины, а если не

выступает или утоплен, то по мере износа шины он выс-

тупит наружу. Промышленностью выпускается, правда,

в ограниченном количестве шина 6.45-13 модели М-147 и

165-13 модели И-168 с зимним рисунком протектора.

Примерное расположение шипов в шине М-147 и устрой-

ство шипа показаны на рис. 31. Шипы устанавливают

в шину с помощью специального пневматического писто-

лета в количестве 110—160 штук. Отверстия для них

диаметром 2,5 мм п глубиной 8—9 мм предварительно

высверливают в протекторе электродрелью с обычным

сверлом. Использование шипованных шин должно быть

оговорено положением о соревнованиях.

Нешипованные шины с зимним рисунком протектора

хорошо зарекомендовали себя в зимних ралли или рал-

ли с большим количеством грязных участков дорог, а

также в зимних ипподромных автогонках.

Опытный завод НИИ шинной промышленности вы-

========================  69  =========================

пустил в 1975 г. первую партию шин 165-13 модели

И-200 с универсальным рисунком протектора. Уже

первый опыт использования их и в шоссейно-кольцевых

### Рис. 32. Шина 7.50 – 13 модели И-140 и колесо шириной

178 мм на автомобиле М-412.

гонках, и в ралли доказал жизнеспособность новой про-

дукции. Эти шины хорошо держали дорогу при мокром

покрытии и проявили достаточные «вездеходные» каче-

ства на снежных и грязных дорогах.

Следует отметить, что НИИШП внимательно отно-

сится к нуждам автомобильного спорта, совместно со

спортсменами проводит испытания новых образцов шин,

учитывает пожелания гонщиков при разработке этих об-

разцов. В результате совместных работ появились, на-

пример, специальные шины 6.50-13 модели И-124 и

7.50-13 модели И-140 для гоночных автомобилей «Эс-

тония». Последняя модель, впрочем, пришлась «по вку-

су» и автомобилю «Москвич-412» на шоссейно-кольце-

вых автогонках.

Лопнувшая шина — еще не авария

========================  70  =========================

Среди водителей, особенно молодых, можно услы-

шать самые противоречивые мнения о том, как надо дей-

ствовать, если у автомобиля неожиданно лопнула шина.

Обязательна ли, как следствие этого, авария?

Действительно, вопрос этот весьма серьезен и поэто-

му хотелось бы остановиться на нем несколько подроб-

нее.

Прежде всего следует сказать, что даже на большой

скорости внезапно лопнувшая шина — еще не авария.

К тому же подобные случаи чрезвычайно редки, тем

более в настоящее время, ибо современные шины имеют

низкое давление и эластичные боковины.

Типичная причина выхода воздуха из шины — про-

кол гвоздем, мелкой металлической стружкой и т. п.

Воздух будет выходить из шины постепенно, и опытный

водитель почувствует, когда давление в одной из шин

станет меньше, чем в других, поскольку при этом руль

при движении на прямолинейном участке он будет вы-

нужден поворачивать на определенный угол относитель-

но обычного положения, а на повороте к рулевому коле-

су придется прилагать значительно большее усилие, чем

обычно. Авгомобиль как бы нехотя вписывается в пово-

рот, его начинает заносить в сторону спущенной шины

из-за нарушения симметрии сопротивлений качению ко-

лес левой и правой стороны.

При малейшем нарушении поведения автомобиля на

дороге надо немедленно остановиться и выяснить при-

чину.

Ну, а если все же шина  лопнула внезапно? Прежде

всего, не надо пугаться. В таком положении управлять

автомобилем можно и нужно, а секунды растерянности

и испуга действительно могут дорого обойтись.

Как только послышался звук лопнувшей шины, и вы

почувствовали рывок рулевого колеса из. рук (никогда

не держитесь за руль одной рукой!) — во что бы то ни

стало старайтесь удержать руль, чуть-чуть поворачивая

его в сторону, противоположную лопнувшей шине. Од-

новременно старайтесь притормаживать. Помните, что

остановить автомобиль в этот момент только торможе-

========================  71  =========================

нием невозможно. Резкое торможение равносильно само-

убийству.

Если в первую секунду вы удержали автомобиль на

дороге, то большая часть задачи по предотвращению

аварии уже выполнена. Последующие действия заклю-

чаются в «доворачивании» руля в целях компенсации

все более прогрессирующего отклонения автомобиля от

выбранного вами пути выкатывания с дороги и дальней-

шем притормаживании. Если же автомобиль начало

бросать из стороны в сторону, надо прекратить тормо-

жение и начать его вновь только после вывода автомо-

биля поворотом руля (не прилагая слишком больших

усилий) на приемлемую траекторию выхода на обочину.

Если разрыв покрышки произошел при интенсивном

встречном или попутном движении, то это, конечно, ос-

ложняет ситуацию.

Ведь надо не только благополучно вывести автомо-

биль на обочину и остановить его, но еще и предотвра-

тить столкновение со встречным или попутным транс-

портом. В крайнем случае, лучше направить автомобиль

в кювет, перевернуться, чем столкнуться со встречной

машиной. Правда, опрокидывание тоже приводит к пов-

реждению автомобиля, но всегда меньшему, чем при

ударе. Пассажиры же и водитель, если они пристегнуты

ремнями, практически не пострадают. Если ремней бе-

зопасности нет, нужно правильно «сгруппироваться»,

пригнуть голову и попытаться удержаться руками за

что-либо, хотя бы за сиденье, но не за ручки дверей и

не упираться руками в потолок.

Помните, что в любой критической ситуации все ре-

шает ваше хладнокровие и доведенные до автоматизма

водительские навыки.

# Колеса

Технические требования к спортивным, автомобилям

группы I разрешают использование только серийных ко-

лес. Надо уточнить, что на автомобилях «Москвич» в од-

ном комплекте должны использоваться колеса одного

========================  72  =========================

размера, лучше 41/2 = 13*.

#### Для легковых автомобилей, подготавливаемых к со-

ревнованиям по группе II, можно использовать колеса с

ободом расширенного профиля.

Для чего это нужно, и где взять такие колеса?

Все работы, связанные с установкой более широких

колес, подчинены одной задаче — повышению устойчи-

вости автомобиля на поворотах путем увеличения колеи

за счет расширения обода.

Однако надо помнить, что в соединении с уширенны-

ми колесами обычные серийные шины меняют угол бо-

кового увода, что оказывает большое влияние на устой-

чивость автомобиля**.

Выбор размеров уширенного колеса для использова-

ния с серийными шинами происходит опытным путем

и основывается на субъективной оценке гонщиком пове-

дения автомобиля, на дороге с теми или иными уширен-

ными колесами.

Колеса спортсмены делают сами. Для шин моделей

М-130А, М-119А, И-151, И-170 можно рекомендовать

колеса шириной 145 мм, используя для этого два стан-

________________________________________________

* Первая цифра в обозначении говорит о ширине обода между

закраинами, выраженной в дюймах. (Прим. авт.).

** Значительный боковой увод шин затрудняет управление и на-

рушает точность работы рулевого механизма. Поэтому для шин

скоростных автомобилей боковая эластичность должна быть умень-

шена по сравнению с боковой эластичностью шин обычных легко-

вых автомобилей. Можно уменьшить боковую эластичность путем

повышения внутреннего давления или применяя специальные шины.

Но первый способ влияет на радиальную эластичность шин, ухуд-

шая их реакцию на неровности дороги, второй же недоступен боль-

шинству спортсменов, использующих для выступления в соревнова-

ниях серийные шины. (Прим. авт.).

________________________________________________

дартных колеса автомобилей ВАЗ или «Москвич» (рис.

33). Сначала колеса разрезают, потом две половинки

========================  73  =========================

обода сваривают между собой, лучше на токарном стан-

ке, но не непрерывным швом, а отдельными «прихвата-

ми», по 60—70 мм, следя за тем, чтобы обод не «пове-

ло». Затем окалина счищается, шов протачивается на

этом же станке, и обод обматывается 3—4-мя слоями

изоляционной-ленты, чтобы предохранить от поврежде-

ния камеру.

Для шин 6.50-13 модели И-124 и 7.50-13 модели

И-140 нами изготавливались колеса шириной-178 мм

(рис. 34). В этом случае в разрезанный аналогичным

способом обод вваривается

проставка.

Балансировка  колес в

сборе с шинами устраняет

дисбаланс системы, появле-

ние которого может вызвать

виляние колес («шимми»),

уменьшение устойчивости ав-

томобиля, вибрацию и шум

при движении, повышенный

износ деталей передней под-

вески и рулевых тяг, повы-

шенный и неравномерный

Рис. 33. Колесо автомобиля        износ шин — пятнами.

#### М-412 с шириной обода                   Проверять балансировку

145 мм                                      следует при нормальной

эксплуатации через каждые

10—12 тыс. км пробега или после каждого соревнова-

ния.

Внешним признаком даже небольшого нарушения ба-

ланса колес служит легкая вибрация рулевого колеса

в довольно узком диапазоне скорости движения: у

«Москвичей» это происходит при 70—80 км/ч, у ВАЗов

при 90—100 км/ч во время движения по сухой ровной

дороге без поворотов.

Различают два вида дисбаланса: статический и ди-

намический. Статический дисбаланс возникает при появ-

лении массы, неуравновешенной относительно оси вра-

щения колеса, а динамический — при наличии двух

========================  74  =========================

масс, взаимоуравновешенных относительно оси враще-

Рис. 34. Детали колеса автомобиля М-412 с шириной обода 178 мм

а – внутренняя часть обода с диском, который готовят путём разрезания

автомобильного колеса дет. 433 – 3101015 пополам; б – внутреняя часть

обода с диском и проставкой; в – наружняя часть обода, который готовят

путём разрезания колеса дет. 433 – 3101015 пополам, а размер А выполня-

ют до разрезки детали; г – колесо в сборе.

========================  75  =========================

ния колеса, но неуравновешенных относительно плоско-

сти его вращения.

Теоретически, в колесе, в сборе с шиной, всегда при-

сутствуют оба вида дисбаланса, причем они имеют оди-

наковые внешние проявления и приводят к одинаковым

последствиям. Но различен способ их выявления: ста-

тический дисбаланс можно выявить без принудительного

вращения колеса, только путем опускания вниз более

тяжелого места на нем. Для выявления же динамичес-

кого дисбаланса необходимо вращать колесо на специ-

альном стенде.

Выявление статического дисбаланса и балансировка

колес могут быть выполнены на стойке передней подвес-

ки и ступице автомобиля. Перед балансировкой нужно

обеспечить максимальную легкость вращения ступицы,

для чего отпускают гайку подшипника переднего колеса

и выводят сальник из контакта с кольцом. Смазка под-

шипников ступицы должна быть удалена полностью, а

сами подшипники промыты бензином. «Тяжелое место»

в этом случае выявится наиболее точно.

Для выявления динамического дисбаланса использу-

ют современные балансировочные стенды, с помощью

которых можно определить и устранить дисбаланс обо-

их видов.

Спортсменам довольно часто приходится заниматься

монтажем и демонтажем колес. При этом возможно по-

явление дисбаланса. Как его ликвидировать, если побли-

зости нет стенда для динамической балансировки?.

В этих случаях можно ограничиться лишь статичес-

кой балансировкой, но при этом обязательно распреде-

лять необходимый вес грузиков по обе стороны колеса.

Так, если для устранения статического дисбаланса тре-

буется закрепить грузик 60 г на определенном месте на-

ружной части обода колеса (со стороны ниппеля), то

для практической динамической балансировки в этом

месте следует закрепить грузик весом лишь 30 г,-а дру-

гой грузик с таким же весом закрепить симметрично на

внутренней части обода колеса. После такой «распре-

деленной» статической балансировки в девяти случаях

========================  76  =========================

из десяти получается и динамическая балансировка.

Разумеется, при выполнении любой балансировки ко-

лесо должно быть тщательно очищено от грязи, которая

сама может явиться причиной дисбаланса.

Если вам пришлось ремонтировать шину в полевых

условиях, то следует заметить положение покрышки от-

носительно обода, и при монтаже ставить ее точно так,

как она стояла раньше. Однако при первой возможности

надо все-таки проверить балансировку колеса.

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Надежная работа автомобиля в значительной степе-

ни зависит от технического состояния приборов и уст-

ройств системы электрооборудования, которая включает

в себя источники тока, приборы зажигания и пуска дви-

гателя, системы освещения, световой и звуковой сигна-

лизации, электродвигателя отопителя и стеклоочистите-

ля, коммутационную аппаратуру.

Мы остановимся лишь на тех особенностях некото-

рых узлов системы электрооборудования, без знания ко-

торых не только трудно готовить автомобиль к соревно-

ваниям, но и своевременно обнаруживать и устранять

элементарные неисправности.

Электропроводка современных легковых автомобилей

выполнена по однопроводной схеме, вторым проводом

служат металлические части автомобиля (масса). Ис-

точники электрической энергии и потребители отрица-

тельным полюсом соединены с массой. Номинальное на-

пряжение равно 12В.

Аккумуляторная батарея размещена в передней час-

ти кузова под капотом и укреплена в специальном гнез-

де. На автомобиле М-412 емкости батареи 6СТ-42 для

уверенной заводки двигателя зимой* явно недостаточно.

Поэтому лучше использовать аккумулятор 6СТ-55. В

процессе эксплуатации батарею необходимо периоди-

чески осматривать, содержать в чистоте и в заряженном

состоянии.

Готовя автомобиль к соревнованиям, под аккумуля-

========================  77  =========================

тор рекомендуется подложить резину толщиной 5—7 мм

или кусок толстого поролона. Аккумулятор на автомоби-

___________________________________________________

* При минус 15°С теряется примерно половина емкости

аккумулятора. Так как стартер потребляет большой ток, при

излишне длительных попытках запуска может произойти

коробление пластин и выпадение активной массы из них.

Поэтому продолжительность каждого пуска должна быть не

более 3—5 с. (Прим. авт.).

___________________________________________________

ле М-412 вообще можно убрать в багажное отделение. В

этом случае плюсовой провод должен иметь достаточную

изоляцию и крепиться при прокладке через салон. В

этом случае загрузка багажного отделения длинными

железными предметами или канистрами с бензином

должна производиться с осторожностью, чтобы избежать

замыкания клемм.

Во время соревнований встречались случаи обрыва

внутренней проводки в одном из элементов аккумулято-

ра. В такой ситуации этот элемент можно замкнуть сна-

ружи накоротко, а напряжение в 10 оставшихся вольт

в батарее хватает для заводки двигателя и движения

некоторое время — до первой возможности замены ак-

кумулятора.

Генератор — является основным источником элект-

рической энергии; предназначен для питания всех потре-

бителей и заряда аккумуляторной батареи во время ра-

боты двигателя.

В процессе эксплуатации генератор не требует како-

го-либо ухода, смазки и регулировки. Работа генератора

без присоединения к нему реле-регулятора не рекомен-

дуется, так как диоды могут выйти из строя. Надо опа-

саться и случайного замыкания, поэтому все работы с

генератором лучше производить при отсоединенной ак-

кумуляторной батарее.

При подготовке к соревнованиям автомобиля М-412

на него лучше установить более легкий и мощный гене-

========================  78  =========================

ратор Г-221 автомобиля ВАЗ с соответствующей за-

меной реле-регулятора. Генератор Г-221 легче, переносит

перегрузки.

Реле-регулятор — каждого типа предназначен для

работы в паре с генератором определенной модели и ав-

томатически поддерживает напряжение генератора в оп-

ределенных пределах, что необходимо для обеспечения

нормального режима заряда аккумуляторов и работы

потребителей.

Вскрывать крышку реле-регулятора и производить

ремонт самостоятельно не рекомендуется, так как про-

верка и регулировка требуют специальной аппаратуры

и навыков. Если вы уверены, что реле неисправно, лучше

заменить его на новое.

Стартер — электродвигатель постоянного тока с

электромагнитным включением и дистанционным управ-

лением. Номинальная мощность стартеров современных

отечественных легковых автомобилей равна 1,4 л. с. Они

обеспечивают надежный пуск двигателей при температу-

ре до минус 25°С.

В приводе стартера применена роликовая муфта

свободного хода, которая при пуске двигателя в период

прокручивания коленчатого вала передает вращающий

момент от якоря на венец маховика. Но как только дви-

гатель начнет работать, маховик развивает большую

скорость вращения по сравнению со скоростью враще-

ния шестерни привода стартера, и муфта свободного хо-

да начинает проскальзывать, что предотвращает пере-

дачу вращения от маховика на якорь. В результате не

происходит чрезмерного повышения скорости вращения

якоря, которое может привести к выбросу проводников

обмотки из пазов сердечника.

Дистанционное электромагнитное включение при по-

мощи тягового реле и реле включения (ГАЗ-24) от ком-

бинированного включателя зажигания обеспечивает вы-

ключение стартера после того, как двигатель начал ра-

ботать, а также исключает возможность случайного

включения стартера при работающем двигателе.

В процессе эксплуатации автомобиля следует прове-

========================  79  =========================

рять состояние зажимов стартера, не допуская их за-

грязнения и ослабления крепления. Надо иметь в виду,

что стартер потребляет большой ток, поэтому даже не-

значительные переходные сопротивления в цепи старте-

ра приводя к падению напряжения и снижению мощ-

ности стартера.

После каждой переборки или ремонта стартера его

необходимо испытать на специальном стенде. Стартер

считается выдержавшим испытание, если при напряже-

нии 12 В он потребляет ток не более определенной ве-

личны (СТ230Б—85А, СТ221—35А, СТ113Б-90А)  и

развивает обороты не менее 4000 об/мин — для стар-

теров СТ230Б и СТ113Б и не менее 3500 об/мин — для

стартера СТ221. При тугом вращении якоря, которое

обычно вызывается перекосами в результате неправиль-

ной сборки или задевания якоря за полюсы, а также при

замыкании между витками или замыкании обмотки яко-

ря на массу, стартер потребляет больший ток, а обороты

развивает меньше указанных.

Катушка зажигания — это обычный трансформатор,

преобразующий низкое напряжение первичной цепи в

высокое напряжение вторичной цепи.

Катушки зажигания Б-115 и Б7-А снабжены доба-

вочным сопротивлением (вариатором), включенным по-

следовательно в первичную цепь. Добавочное сопротив-

ление величиной 1,2—1,8 Ом автоматически отключает-

ся (замыкается накоротко) контактным диском тягово-

го реле при включении стартера. В результате этого при

пуске двигателя ток, проходящий через первичную об-

мотку, возрастает, что, в свою очередь, повышает напря-

жение во вторичной обмотке. Это обеспечивает более

надежное воспламенение рабочей смеси при пуске дви-

гателя. особенно в холодное время, когда потребляемый

стартером ток значительно увеличивается, а напряже-

ние батареи снижается.

На автомобилях М-412 и ГАЗ-24 установлены катуш-

ки зажигания Б7-А и Б-115, которые работают вместе с

четырехкулачковыми прерывателями с предельно допус-

тимой   скоростью   вращения   кулачка до 2200—

========================  80  =========================

2500 об/мин. Так как число оборотов коленчатого вала

двигателя ГАЗ-24 при максимальной мощности состав-

ляет 4500 об/мин, то ясно, что пределы стабильной ра-

боты катушки практически исчерпаны. А катушка Б7-А

вообще не соответствует оборотности двигателя М-412,

так как при максимальной мощности он развивает

5800 об/мин. В связи с этим лучше применять катушки

Б-114 или Б-117. Первыми комплектуются 8-цилиндро-

вые двигатели автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66 и они рабо-

тают с восьмикулачковым прерывателем с числом оборо-

тов до 2500 в минуту. Катушка Б-117 устанавливается

на автомобилях ВАЗ. Так как в ней отсутствует вариа-

тор, провода клемм ВК и ВК-Б присоединяются к одной

клемме +В. Правильно подобранная катушка зажигания

позволяет получить бесперебойное искрообразование при

длительной работе двигателя на высоких оборотах. Так-

же возможно и некоторое увеличение максимальных

оборотов коленчатого вала.

В процессе эксплуатации катушка никакого ухода.

кроме содержания ее в чистоте, не требует и ремонту не

подлежит. Крышка катушки всегда должна быть сухой.

На М-412 катушка зажигания закреплена весьма низко

на правом брызговике и при проезде через глубокую лу-

жу может быть забрызгана. Во избежание этого при

подготовке автомобиля М-412 к ралли катушку нужно

обмотать полиэтиленом. Кроме того, лучше удлинить на

3—4 см провод высокого напряжения от катушки к рас-

пределителю.

Прерыватель-распределитель предназначен для пре-

рывания тока низкого напряжения в цепи катушки за-

жигания, распределения тока высокого напряжения по

свечам цилиндров двигателя и обеспечения требуемого

момента зажигания смеси в зависимости от скорости

вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя.

Для нормальной работы прерывателя зазор между

подвижным и неподвижным контактами регулируют в

пределах 0,35—0,45 мм. Каждый раз при регулировке

зазора между контактами необходимо проверить уста-

новку зажигания. Если требуется, то надо «выставить»

========================  81  =========================

момент зажигания обычным образом по инструкции за-

вода-изготовителя.

Следует напомнить, что после мойки автомобиля

снизу, особенно мойки двигателя, на внутренней поверх-

ности крышки распределителя конденсируется вода. Она

затрудняет пуск двигателя и делает его работу неустой-

чивой. В этом случае крышку распределителя надо

снять, протереть сухой тряпкой, а внутренние части рас-

пределителя продуть сжатым воздухом.

Свечи зажигания работают, что называется, в самом

«пекле» двигателя и их правильные подбор и регулиров-

ка зазоров между центральным и боковым электродами

(0,6—0,8 мм) во многом определяет надежную работу

двигателя и максимальную отдачу мощности.

Калильное число свечей зажигания — основная чис-

ловая характеристика их термостойкости — должно

строго соответствовать степени сжатия. Поэтому при

обычной эксплуатации нужно стараться использовать

свечи, предназначенные для данного двигателя. При под-

готовке двигателя к соревнованиям следует установить

свечи с более высоким калильным числом (более 200 еди-

ниц), чем стандартные. Понятно, что свечи с более ко-

роткой или длинной резьбовой частью использовать не-

допустимо.

*         *         *

========================  82  =========================

## СОДЕРЖАНИЕ

#### К читателю …………………………………………………………... 2

Классификация. Характеристика автомобилей для спорта ………. 3

Подготовка кузова …………………………………………………... 12

Подготовка к соревнованиям передней и задней подвесок и механизмов управления …………………………………………….. 27

Подготовка трансмиссии …………………………………………… 44

Шины и колёса ………………………………………………………. 63

Электрооборудование ………………………………………………. 77

Эдвард Георгиевич Сингуринди

#### ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ

#### Редактор   А. В. Островский

Художник   Л. П. Анисов

Художественный редактор   Т. А. Хитрова

Технический редактор   В. Н. Кошелева

Корректор   Р. М. Рыкунина

Тираж 36.000 экз.